Tegevuslitsents EE – 1720 08.05.1999.a.

Töö nr: DP 0112

VÕIBLA KÜLA KATASTRIÜKSUSTE NR.79401:005:0061 JA NR. 79401:005:0062 DETAILPLANEERING

Tellija					Aare Kiik

As Brom juhataja 			Aapo Neemre

Planeerija 				Jane Asper

Tartu 2003

SISUKORD

lk

SELETUSKIRI										4

1.	SISSEJUHATUS									4

1.1.Detailplaneeringu koostamise alus							4

1.2.Detailplaneeringu eesmärk								4

1.3.Planeeritava ala omanik/valdaja ja krundil olemasolev maakasutuse

sihtotstarve										4

1.4.Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid				4

1.5.Olemasolevad geodeetilised alusplaanid						4

1.6.Planeeringu tellija andmed								4

1.7.Planeeringu koostaja andmed							5

1.8. Kirjavahetus										5

- PLANEERINGU LAHENDUS							6

2.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus planeeritaval alal				6

2.2. Planeeritava ala kruntideks jaotamine						6

2.3. Krundi ehitusõigus									6

2.4. Ehitistevahelised kujad								6

2.5. Arhitektuurinõuded ehitistele							6

2.6.Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted					6

2.7.Säilitav ja rajatav haljastus, heakord							7

2.8.Tehnovõrgud										7

2.8.1.Veevarustus ja kanalisatsioon							7

2.8.2.Elektrivarustus									7

2.8.3.Sidevarustus									7

2.8.4.Gaasivarustus									7

2.8.5.Soojavarustus									7

2.9.Keskkonnakaitse abinõud. Keskkonnamõjude hindamine				7-8

2.10.Servituutide ja naabrusõiguste vajadus						8

2.11. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja		8

3. KOOSKÕLASTUSED									9

4. KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTTED						10

JOONISED

- Situatsiooni skeem M:10 000							11

- Olemasolev olukord M 1:1000							12

- Põhijoonis M:1000									13

- Tehnovõrkude planeering								14

LISAD:

- Detailplaneeringu lähteülesanne							15-16

# SELETUSKIRI

# 1. SISSEJUHATUS

## Detailplaneeringu koostamise alus

- Aare Kiigu avaldus Tartu Vallavalitsusele

- Planeerimis- ja ehitusseadus

- Tartu valla planeerimis- ja ehitusmäärus

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine.

## Planeeritava ala kruntide omanikud/valdajad ja kruntide olemasolev maakasutuse sihtotstarve

- Madise kinnistu (Tartu maakond, Tartu vald, Võibla küla) omanik Aare Kiik; pindala 2017 m²; sihtotstarve maatulundusmaa 100%.

- Savisaare kinnistu (Tartu maakond, Tartu vald, Võibla küla) omanik Aare Kiik; pindala 2017 m²; sihtotstarve maatulundusmaa 100%.

## Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

- Tartu maakonna üldplaneering

## Olemasolevad geodeetilised alusplaanid

- Madiseja Savisaare kü geodeetiline alusplaan M 1:500 on koostatud 27. 02. 2003 a. Tartu Maakorralduse OÜ poolt.

## Planeeringu tellijate andmed

Tellija:	Aare Kiik

Aadress:	Lääne 5-67

Telefon:	055 680 340

### 1.7. Planeeringu koostaja andmed

Koostaja:	AS Brom Planeeringud

Aadress:		Võru 3, 50111 Tartu

Reg. nr:		10009077

Tel:		07 427 185

Faks:                  07 331 042

E-mail:		 bromm@hot.ee

### Kirjavahetus

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikute vahel on toodud planeeringu lisas.

2. PLANEERINGU LAHENDUS

## Olemasoleva olukorra iseloomustus planeeritaval alal

Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Planeeringuala asub Tartu vallas Võibla külas. Olemasoleva maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa.

Planeeringuala jääb kõrgusvahemikku 47.46 – 49.59. Olemasolev haljastus piirdub ühe lehtpuuga ala edelaservas.

Olemasoleva olukorra graafiline kujutis on joonisel 1.

## Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Käesoleva planeeringuga ei nähta ette kruntideks jaotamist.

## Krundi ehitusõigus

Hoonestus võib olla 1-1,5-korruseline, lubatud ehitiste arv krundil on 2. Krundi täisehitusprotsent on max 20 %. Hoonestuse minimaalne tulepüsivusklass on TP2.

## Ehitistevahelised kujad

Ehitistevahelised kujad on antud vastavalt normatiivaktidele. Hoonestatavad alad on joonisel arvuliselt seotud krundipiiridega.

## Arhitektuurinõuded ehitistele

Hoonestuse arhitektuursetest nõuetest on planeeringuga piiritletud:

- Katusekalle – 20-45º

- Välisviimistlusmaterjalidena on keelatud kasutada plekk ja plastikmaterjale või neid imiteerivaid materjale.

## Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted

Planeeringuga on määratud krundile juurdepääs ja jalakäijate liiklussuunad. Parkimine lahendatakse krundisiseselt.

## Säilitav ja rajatav haljastus, heakord

Olemasolev haljastus piirdub planeeringualal ühe lehtpuuga ala edelaservas. Lisahaljastus lahendatakse krundisiseselt.

## Tehnovõrgud

## Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus on tagatud olemasoleva salvkaevu abil, kaevu kaitseala raadius on 10 meetrit.

Reovesi kogutakse krundil asuvasse kogumiskaevu, mida tühjendatakse aeg-ajalt vastavalt vajadusele. Kruntidele rajatavatelt kõva-pindadelt immutatakse sademevesi maasse ning sademevett ei tohi juhtida naaberkruntidele.

## Elektrivarustus

Planeeritaval alal elektrivarustus toimub alajaama Hundi 15/0,4 kV. Võimsus (peakaitse) on 3x100A.

Välisvalgustuse toide võetakse planeeritavatest hoonetest kas õhu- või maaaluse liiniga. Planeeritud valgustusklass välisvalgustuseks on K4 (keskmise valgustustihedusega Eh = 51x).

2.8.3.	Sidevarustus

Planeeringuga ei näha ette uut ühendust. Sidevarustus lahendatakse mobiiliside kaudu.

## Soojavarustus

Krundil on määratud lokaalne soojavarustus. Võimalikud kütteallikad on elektri-, vedel- või tahkeküte. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu laskvad kütteliigid nagu näiteks raskeõlid ja kivisüsi.

## Keskkonnakaitse abinõud. Keskkonna mõjude hindamine

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte ning ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.

Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse. Konteineri asukoht on näidatud põhijoonisel. Kõik ohtlikud jäätmed kogutakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmed antakse üle jäätmeluba omavatele firmadele.

## 2.10.Servituutide ja naabrusõiguste vajadus

Servituutide seadmise vajadus puudub.

## 2.11.Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Kõik planeeringu kehtestamisega tulenevad varjatud kahjud kannab krundi omanik.

## 3. KOOSKÕLASTUSED

| Kuupäev | Kooskõlastav asutus või ettevõte | Kooskõlastuse tingimus | Kooskõlastaja (nimi ja amet) | allkiri pitsat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTTED

Planeeringul asuvad kooskõlastused:

## kuupäev		kooskõlastav asutus						lk

## 20. 03. 2003		naaber	(H. Haamer)						9

## SITUATSIOONI SKEEM

##### M 1:10 000