Töö nr: DP 0136

TILA KÜLA ALAKOIDU MÜ OSALINE DETAILPLANEERING

Tellija					Peeter Muuli

OÜ Brom juhataja 			Aapo Neemre

Planeerija 				Jane Asper

Tartu 2003

SELETUSKIRI	3

1. SISSEJUHATUS	3

1.1.	Detailplaneeringu koostamise alus	3

1.2.	Planeeringu eesmärk	3

1.3.	Planeeritava ala krundi omanik/valdaja ja krundi olemasolev maakasutuse sihtotstarve	3

1.4.	Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid	3

1.5.	Olemasolevad geodeetilised alusplaanid	3

1.6.	Planeeringu tellijate andmed	3

1.7.	Planeeringu koostaja andmed	4

1.8.	Kirjavahetus	4

2. PLANEERINGU LAHENDUS	5

2.1.	Olemasoleva olukorra iseloomustus planeeritaval alal	5

2.2.	Planeeritava ala kruntideks jaotamine	5

2.3.	Krundi ehitusõigus	5

2.4.	Ehitistevahelised kujad	5

2.5.	Arhitektuurinõuded ehitistele	5

2.6.	Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted	6

2.7.	Säilitav ja rajatav haljastus, heakord	6

2.8.	Tehnovõrgud	6

2.8.1.	Veevarustus ja kanalisatsioon	6

2.8.2.	Elektrivarustus	6

2.8.3.	Sidevarustus	6

2.8.4	Soojavarustus	6

2.9.	Keskkonnakaitse abinõud. Keskkonna mõjude hindamine	7

2.10.	Servituutide ja naabrusõiguste vajadus	7

2.11.	Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja	7

3. KOOSKÕLASTUSED	8

KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTTED	9

JOONISED

- Situatsiooni skeem M 1:10 000							11

- Olemasolev olukord M 1:1000							12

- Põhijoonis M 1:1000									13

- Tehnovõrkude planeering M 1:1000							14

LISAD:

- Detailplaneeringu lähteülesanne							15

- Uponor Sako filtreermisväljak							17

# SELETUSKIRI

# 1. SISSEJUHATUS

## Detailplaneeringu koostamise alus

- Detailplaneeringu algatamise taotlus

## Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on ala kruntideks jaotamine ja kruntidele ehitusõiguse määramine.

## Planeeritava ala krundi omanik/valdaja ja krundi olemasolev maakasutuse sihtotstarve

- Alakoidu kinnistu (Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla) omanik Peeter Muuli; pindala 11701 m2; sihtotstarve väikeelamumaa 100%.

## Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

- Tartu maakonnaplaneering

## Olemasolevad geodeetilised alusplaanid

- Alakoidu kü geodeetiline alusplaan M 1:500 on koostatud 14. 10. 2003 a. OÜ Brom Maamõõtmine poolt (litsensti nr EG –10009077 04.04.2003.a. ), töö nr. I – 65. Koordinaadid on L-EST 97 süsteemis ja kõrgused on Balti süsteemis.

## Planeeringu tellijate andmed

Tellija:	Peeter Muuli

Aadress:	Tila küla, Tartu vald, Tartumaa

Telefon:	056 909 588

## Planeeringu koostaja andmed

Koostaja:	OÜ Brom Planeeringud

Aadress:		Võru 3, 50111 Tartu

Reg. nr:		10009077

Tel:		07 427 185

Faks:                  07 331 042

E-mail:		bromm@hot.ee

## Kirjavahetus

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikute vahel on toodud planeeringu lisas.

# 2. PLANEERINGU LAHENDUS

## Olemasoleva olukorra iseloomustus planeeritaval alal

Planeeringuala asub Tartu vallas Tila külas. Planeeritava ala suuruseks on ca 1,2 ha. Olemasoleva maakasutuse sihtotstarve on väikeelamumaa.

Maapinna absoluutkõrgused jäävad 55.47 ja 57.39 vahemikku. Planeeritav ala piirneb lõunaküljest osaliselt kraaviga.

Planeeritav ala on hoonestamata põllumaa ja olemasolev haljastus puudub. Planeeritaval alal põhja-kagupoolse piiriga paralleelselt kulgeb kraav, mille veekaitsevöönd on 1 meeter.

Olemasoleva olukorra graafiline kujutis on joonisel 1.

## Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Planeeritava territooriumi kruntide moodustamisest annab ülevaate põhijoonis.

Planeeritaval alal on moodustatud 5 väikeelamumaa, 1 transpordimaa sihtotsatrbega krunt ja 1 maatulundusmaa sihtotsarbega krunt.

## Krundi ehitusõigus

Hoonestus võib olla 1,5-korruseline, lubatud ehitiste arv krundil on kuni 2 (üks elamu ja üks abihoone). Krundi täisehitusprotsent on max 20 %. Hoonestuse minimaalne tulepüsivusklass on TP2.

## Ehitistevahelised kujad

Ehitistevahelised kujad on antud vastavalt normatiivaktidele. Hoonestatavad alad on joonisel arvuliselt seotud krundipiiridega.

## Arhitektuurinõuded ehitistele

Hoonestuse arhitektuursetest nõuetest on planeeringuga piiritletud:

- Katusekalle – 20-45º, katusekatte värv on punane.

- Välisseinte viimistlusmaterjalidena on keelatud kasutada plekk- ja plastikmaterjale või neid imiteerivaid materjale.

- Välisseinte viimistlusmaterjalidena on lubatud kasutada: kombineeritud kivi, laudvooder, fassaadivineer, klaas, krohv.

## Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted

Planeeringuga on määratud juurdepääs kruntidele ja jalakäijate liiklussuunad. Parkimine lahendatakse krundisiseselt.

## Säilitav ja rajatav haljastus, heakord

Olemasolev haljastus puudub.

Lisahaljastus lahendatakse edasise projekteerimise käigus vastavalt krundiomaniku soovile.

## Tehnovõrgud

## Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus on tagatud Koidu kinnistule rajatava puurkaevu abil. Veevajadus ööpäevas on ca 5 m3/d.

Reovesi puhastatakse Uponor-Sako filtreerimisväljaku abil (vt. Lisa 2. Uponor Sako filtreermisväljak). Planeeritav reoveehulk ca 1 m3/d ühe krundi kohta.

Kruntidele rajatavatelt kõva-pindadelt immutatakse sademevesi maasse ning sademevett ei tohi juhtida naaberkruntidele.Trasside asukohad on näidatud tehnovõrkude planeeringul.

## Elektrivarustus

Kruntide elektriga varustamiseks taotlevad kruntide omanikud AS Eesti Energialt tehnilised tingimused.

Välisvalgustuse toide võetakse planeeritavatest hoonetest kas õhu- või maaaluse liiniga. Planeeritud valgustusklass välisvalgustuseks on K4 (keskmise valgustustihedusega Eh = 51x).

## Sidevarustus

Planeeringuga ei näha ette uut ühendust. Sidevarustus lahendatakse mobiiliside kaudu.

## Soojavarustus

Krundil on määratud lokaalne soojavarustus. Võimalikud kütteallikad on elektri-, vedel- või tahkeküte. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu laskvad kütteliigid nagu näiteks raskeõlid ja kivisüsi.

## Keskkonnakaitse abinõud. Keskkonna mõjude hindamine

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte ning ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.

Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse. Konteineri asukoht on näidatud põhijoonisel. Kõik ohtlikud jäätmed kogutakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmed antakse üle jäätmeluba omavatele firmadele.

## Servituutide ja naabrusõiguste vajadus

Planeeritavale alale on vajadus seada kitsendused.

Tabel 1

| Planeeritud krunt | Ettepanek kitsenduste, servituudi ja naabrusõiguste kehtestamiseks |
| --- | --- |
| Tartu vald, Tila küla, Herne mü | Kraavi veekaitsevöönd |
| Tartu vald, Tila küla, Oa mü | Kraavi veekaitsevöönd |
| Tartu vald, Tila küla, Kõrvitsa mü | Kraavi veekaitsevöönd |
| Tartu vald, Tila küla, Redise mü | Kraavi veekaitsevöönd |
| Tartu vald, Tila küla, Rõika mü | Kraavi veekaitsevöönd |

## Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Kõik planeeringu kehtestamisega tulenevad varjatud kahjud kannab krundi omanik.

# 3. KOOSKÕLASTUSED

| Kuupäev | Kooskõlastav asutus või ettevõte | Kooskõlastuse tingimus | Kooskõlastaja (nimi ja amet) | allkiri pitsat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTTED

Planeeringul asuvad kooskõlastused:

kuupäev		kooskõlastav asutus							lk