Töö nr. DP06-004

TARTU VALLAS VAHI KÜLAS ASUVATE TÄHEPERVE, TÄHESERVA, TÄHEVEERE, TÄHEÄÄRE JA MÕISAPLATSI TN 1 MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING

SELETUSKIRI, JOONISED JA LISAD

Huvitatud isik: OÜ RENDING

Projekti koostaja: VIIKON OÜ

Juhataja: REIN MIRKA

Planeeringu projektijuht: TIINA KUUSEPUU

TARTU 2008

SISUKORD

I. SELETUSKIRI	5

1. Sissejuhatus	5

1.1. Detailplaneeringu koostamise alus	5

1.2. Detailplaneeringu eesmärk, andmed planeeringuala kohta	5

1.3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid	6

1.4. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid	6

1.5. Kirjavahetus	6

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus	7

2.1. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	7

2.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus	10

3. Planeerimisettepanek	12

3.1. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine	12

3.2. Krundi ehitusõigus	14

3.3. Kruntide hoonestusala piiritlemine	17

3..4 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	17

3.5. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted	21

3.6. Ehitistevahelised kujad	22

3.7. Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad	22

3.7.1. Veevarustus	22

3.7.2. Reoveekanalisatsioon	22

3.7.3. Sademeveekanalisatsioon	23

3.7.4. Tuletõrjevee veevarustus	23

3.7.5. Gaasivarustus	23

3.7.6. Elektrivarustus	24

3.7.7. Telekommunikatsioonivõrk	24

3.8. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs	25

3.9. Arhitektuurinõuded ehitistele	25

3.10. Servituutide määramise vajadus	26

3.11. Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine	27

3.12. Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused detailplaneeringule	27

3.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja	28

3.14. Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks	28

4. Kooskõlastused/koostöö	29

II GRAAFILINE OSA...................................................................................................33

Joon 1. Situatsiooniskeem M 1:10 000	34

Joon 2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed  M 1:5 000	35

Joon 3. Olemasolev olukord M 1:1000	36

Joon 4. Planeeringu põhijoonis M 1:1000	37

Joon 5. Tehnovõrkude ning maakasutuse ja kitsenduste planeering M 1:1000	38

Joon 6. Illustreeriv joonis 1 	39

Joon 7. Illustreeriv joonis 2 	40

Skeem 1. Kontaktvööndi teede skeem M 1:4000 	41

III LISAD.......................................................................................................................42

Tartu Vallavalitsuse 12. 04. 2006. a. korraldus nr 155 detailplaneeringu algatamise ja

Lähteülesande kinnitamise kohta...................................................................................43

Väljavõte ajalehest „Postimees“ detailplaneeringu algatamise teate kohta...................44

Tartu Vallavalitsuse 13. 09. 2006. a. korraldus nr 407 Tartu Vallavalitsuse 12.04.2006. a. korraldusenr 155 muutmise kohta..............................................................................45

Lähteülesanne................................................................................................................46

Planeeringuala skeem M 1:10000..................................................................................54

Informatsioon detailplaneeringu algatamise kohta 13.04.2006 nr 7-2/527 ..................55

Detailplaneeringule täiendavate kooskõlastuste määramines 6.11.2006 nr 7-2/1415...56

Informatsioon detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu kohta 07.11.2006 nr 7-2/1424 J. OÜ Ülenurme Investeeringud´le.................................................................57

Informatsioon detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu kohta 07.11.2006 nr 7-2/1425 A. S’aarmann´le, M. Metsanõmme´le............................................................58

Informatsioon detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu kohta 07.11.2006 nr 7-2/1426 J. Elken´le.......................................................................................................59

Informatsioon detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu kohta 07.11.2006 nr 7-2/14276 J. G. Nopason´le...........................................................................................60

Osavõtjate nimekiri.......................................................................................................61

Eskiislahenduse arutelu protokoll..................................................................................62

Tartu Maavalitsuse 20.11.2006 nr 9-2/2754 kooskõlastuste määramise vajadus..........63

Koostöö detailplaneeringu koostamisel.27.11.2006 nr 7-2/1567..................................64

Elion Ettevõtted telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 5439656........65

Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Tartu piirkond tehnilised tingimused nr 95865.............66

AS Tartu Keskkatlamaja pakkumine kaugkütte võrguga liitumiseks............................68

Raadi piirkonda kavandatava teedevõrgustiku skeem...................................................69

Tartu Maaparandusbüroo käskkiri 09.01 2007 nr  1.1/3 maaparandusehitise maa-ala

sihtotstarbe muutmise kooskõlastamine.........................................................................70

Maaparandussüsteemi ehitise maa-ala siht – või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise teatis....................................................................................................71

Keskkonnaministeerium Tartumaa Keskkonnateenistuse kooskõlastus 20.12.2006 nr 41-12-3/4660..................................................................................................................72

Maanteeameti kooskõlastus 15.08.2007 nr 11.3-2/2405................................................73

Tartu Teedevalitsuse kooskõlastus 12.09.2007 nr 7.4/977............................................75

OÜ Raadimõisa Kinnisvara nõusolek teede ja tehnovõrkude asukohaga 27.09.07.......76

AS Tartu Veevärgi ja Rending OÜ liitumisleping LII/06-093......................................77

AS Tartu Veevärgi ja Rending OÜ liitumise eelleping LII/06-093 lisa 1.....................79

Graafilises osas asuvad kooskõlastused.........................................................................80

Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne, töö nr GE-0885...............................................84

Koostöö Tartu Linnavalitsusega 05.12.2007.a. ............................................................99

Tartu Vallavalitsuse 10.10.2007. a. korraldus nr 487 detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise kohta....................................................................100

Ajalehest „Postimees“ väljavõte detailplaneeringu avaliku väljapaneku aja ja koha kohta.............................................................................................................................101

Tartu Maavalituse poolt järelvalve teostamine detailplaneeringu koostamise üle 28.11.2007 nr 2.1-6/2626.............................................................................................102

Korduv järelvalve teostamine Tartu Maavalituse poolt detailplaneeringu koostamise üle 16.01.2008 nr 2.1-6/3.............................................................................................103

Tartu Vallavolikogu 16.01.2008 otsus nr 1 detailplaneeringu kehtestamise kohta.....104

Väljavõte ajalehest „Postimees“detailplaneeringu kehtestamisest..............................105

SELETUSKIRI

# 1. Sissejuhatus

## 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus

Detailplaneering on algatatud Tartu Vallavalitsuse 12. aprilli 2006. a. korraldusega nr. 155. Planeeringu lähteülesande koostamise aluseks on OÜ Rending´u taotlus 03.04.2006. a. detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohta.

## 1.2. Detailplaneeringu eesmärk, andmed planeeringuala kohta

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavate maaüksuste kruntideks jagamine, kruntidele sihtotstarvete ja ehitusõiguste määramine ärifunktsiooniga hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus kruntide haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele. Andmed planeeringualal asuvate kinnistute kohta on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Andmed planeeringualal asuvate kinnistute kohta

| Jrk. | Aadress | Pindala | Sihtotstarve | Omanik/valdaja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tartu vald Vahi küla Täheperve kü katastritunnus 79401:006:1003 | 4,76 ha | Maatulundusmaa 100% (M-011) | Gennadi Nopason |
| 2. | Tartu vald Vahi küla Täheääre kü katastritunnus 79401:006:0878 | 5,0 ha | Maatulundusmaa 100% (M-011) | OÜ Rending |
| 3. | Tartu vald Vahi küla Täheveere kü katastritunnus 79401:006:0879 | 5,0 ha | Maatulundusmaa 100% (M-011) | OÜ Rending |
| 4. | Tartu vald Vahi küla Täheserva katastritunnus 79401:006:0880 | 5,20 ha | Maatulundusmaa 100% (M-011) | OÜ Rending |
| 5. | Tartu vald Vahi küla Mõisaplatsi tn 1 katastritunnus 79401:006:0995 | 3904 m2 | Ärimaa 100% (M-002) |  |

## 1.3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

- Tartumaa maakonnaplaneering;

- Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Tartu linna lähialade ja linna vahelised territoriaalsed seosed;

- Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused;

- Tartu Raadi lennuvälja ja selle lähialade üldplaan;

- Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering (kehtestatud 22.03.2006. a. Tartu Vallavolikogu otsusega nr 43);

- T-2 Jõhvi-Tartu-Valga mnt katte taastusremont. Teedeehituslik osa. Lõik 4: Kõrveküla-Tartu km 0,0-3,2 (E. Jahhu Projektbüroo);

- Tartu valla ehitusmäärus;

- Tartu valla arengukava;

- Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2005-2017.

## 1.4. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud Tartu Maamõõdubüroo OÜ poolt märtsis 2006. a. koostatud Tartu maakond Tartu vald Vahi küla Täheserva (töö nr TMB-16/2006), Tähe (töö nr TMB-15/2006), Täheveere (töö nr TMB 18-2006) ning Täheääre (töö nr TMB-16/2006) kinnistute geodeetiline mõõdistus täpsusega M 1:500; litsentsi nr. 44 17.12.2003. a.

## 1.5. Kirjavahetus

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikute vahel asub planeeringu seletuskirja, jooniste ja lisade kaustas III osana – Lisad.

# 2. Olemasoleva olukorra kirjeldus

## 2.1. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeritav ala paikneb Tartu maakonnas Tartu vallas Vahi külas, ca 700 meetri kaugusel lõunasuunas asuvast Tartu linnast, ca 1,3 kilomeetri kaugusel kirdesuunas asuvast Kõrveküla alevikus (vt. asendiskeem lk 6).

Asendiskeem. Planeeritava ala skemaatiline asukoht Tartu vallas Vahi külas.

Peamine ühendustee Tartu linnaga on tagatud planeeringuala vahetuslähedusse idasuunda jääva Vana Narva maantee kaudu ning alast ca 500 meetri kaugusele läänesuunda jääva T-3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee kaudu, mis on ühendatud alast ca 1,8 kilomeetri kaugusele läänesuunda jääva Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaanteega nr 39. Vana-Narva maanteele (lõik 4: Kõrveküla-Tartu km 0,0-3,2) on koostatud E.Jahhu Projektbüroo poolt tee rekonstrueerimise projekt, mille kohaselt planeeringuala vahetuslähedusse on kavandatud ringtee, mis eraldab Vana-Narva maanteelt ja kavandatava Põhja puiestee pikenduse suundasid. Jalakäijate liikumise hõlbustamiseks on Vana-Narva maanteele ja Põhja puiestee pikendusele kavandatud maa-alused jalakäigu tunnelid ning teede äärde kergliiklusteed. Vana-Narva maantee ning Põhja puiestee pikenduse väljaehitamine Jõhvi-Tartu-Valga maanteeni vähendab Tartu linna äärealade liikluskoormust just Vahi tänava Narva maantee poole viivas lõigus, samuti Tartu-Vahi maanteel. Transiitliiklus Jõhvi-Tartu maanteele on kavandatud viia uue Põhja puiestee pikenduse kaudu. liiklus Raadi piirkonda kavandatava teedevõrgustiku skeem on toodud lisades.

Tartu linna- ning kaugbussiliinide liiklus kulgeb mööda planeeringuala vahetusläheduses asuvaid maanteid ning linna tänavaid. Tartu linna äärealal mööda Puiestee, Põllu ja Kruusamäe tänavaid ning Narva maanteed kulgevad autobussiliinid nr 4;7;10;13 ja 21. Planeeringuala lähiümbruse paremaks teenindamiseks on vastavalt Tartu Raadi lennuvälja ja selle lähiala üldplaneeringule kavandatud autobussiliinide pikendamine Kõrveküla alevikuni marsruudil Narva maantee – Vahi tänav – Tartu – Vahi maantee – Jõhvi-Tartu maantee – Kõrveküla alevik – Narva maantee. Kavandatud autobussiliinid on otstarbekas ühendada linna keskusega Põhja puiestee, Sõpruse puiestee ning Sõpruse silla kaudu.

Käsitletava maa-ala kontaktvööndis tihedamalt hoonestatud on Tartu linna piiri vahetuslähedusse jäävad alad ning Kõrveküla alevik ja selle lähiümbrus. Planeeringuala kontaktvööndis on viimaste aastate jooksul toimunud intensiivne maa-alade kruntimine valdavalt elamuehituse eesmärgil. Vastavalt Raadimõisa idaosa ja lääneosa detailplaneeringutega on kontaktvööndisse kavandatud ca 300 krunti enamjaolt elamuehituse eesmärgil. Kavandatud elamukruntide suurus piirkonnas jääb üldjuhul ca 1000 m2-4000 m2 piiresse (asumi idaosa ja lääneosa detailplaneeringud näevad ette ka korruselamute ehitamist). Kontaktvööndis ülejäänud maa-alad planeeritud asumite ümber on valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbega krundid, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt. Kontaktvööndi maaüksuste struktuur on toodud asendiskeemil 2.

Asendiskeem 2. Kontaktvööndi maaüksuste struktuur.

Planeeringulahendus näeb ette ostukeskuse rajamist koos sinna juurde kuuluvate teenindavate hoonete, rajatistega (bensiinijaam, väliürituste tarbeks lava, hotell jne). Arvestades kontaktvööndi intensiivset arengut ning sellega kaasnevat elanikkonna suurenemist, mis on otseses seoses tarbimise suurenemisega on piirkonda vaja multifunktsionaalset ostukeskust.

Planeeringuala kontaktvööndis kõrghaljastatus on kesine. Märkimisväärset kõrghaljastust leidub planeeringualast idasuunas asuva Raadi lennuvälja territooriumil ning Sutemetsa kinnistul. Raadimõisa asumis kavandatud haljastuslahendused on seni teostamata.

Planeeringualast ca 2,4 kilomeetri kaugusele edelasuunda jääb Emajõgi, ca 400 meetri kaugusele idasuunda Raadi lennuväli, ca 1 kilomeetri kaugusele lõunasuunda Raadi järve ääres olev Raadi mõisa hoonekompleks.

## 2.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus

Planeeringuala pindala on ca 20 hektarit. Andmed planeeringuala asuvate kinnistute kohta on toodud tabelis 1.

Planeeringuala piirinaabriks põhjast on Murula kü ja Tähe kü, lõunast Pärna allee 13, Pärna allee 15, Kaupmehe tänav ja Teemaa kü, läänest Mustaserva kü, Mustapõllu kü, Mustametsa kü, idast Vana-Narva maantee maa-ala ning edelast Mõisapiiri kü. Andmed planeeringuala naaberkinnistute kohta on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Andmed planeeringuala naaberkinnistute kohta

| Jrk. | Kinnistu nimi | Katastritunnus | Sihtotstarve | Pindala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Murula kü | 79403:002:0508 | Maatulundus-maa | 12,41 ha |
| 2. | Tähe | 79401:006:1002 | Maatulundus-maa | 7,61 |
| 3. | Pärna allee 13 | 79401:006:0830 | Väikeelamu-maa | 3454 m2 |
| 4. | Pärna allee 15 | 79401:006:0831 | Väikeelamu-maa | 3407 m2 |
| 5. | Kaupmehe kü | 79401:006:0985 | Tarnspordi-maa | 6,64 ha |
| 6. | Teemaa kü | 79401:006:0996 | Tarnspordi-maa | 3546 m2 |
| 7. | Mustaserva kü | 79401:006:1035 | Maatulundus-maa | 4,29 ha |
| 8. | Mustapõllu kü | 79401:006:1034 | Maatulundus-maa | 4,21 ha |
| 9. | Mustametsa kü | 79401:006:1031 | Maatulundus-maa | 3,90 ha |
| 10. | Vana-Narva maantee | 79401:006:0981 | Tarnspordi-maa | 7,84 ha |
| 11. | Mõisapiiri kü | 79401:006:0819 | Üldmaa | 7115 m2 |

Planeeringuala on tasase reljeefiga põllumajanduslikus kasutuses olev maatulundusmaa. Alal märkimisväärne kõrghaljastus puudub. Üksikuid puid leidub Vana-Narva maantee ääres ning planeeringualal asuvate kraavide lähiümbruses. Maapinna kalle on valdavalt põhja-lõuna suunaline. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 51.44-59.62 meetrit.

Planeeringuala ei ole hoonestatud ning puuduvad tehnovõrgud. Maa-alal asuvad kuivenduskraavid. Planeeringualale ulatub Vana-Narva maantee tee kaitsevöönd 50 meetrit äärmise sõiduraja teljest. Vastavalt koostatud Tartu Raadi lennuvälja ja selle lähiala üldplaneeringule nähakse ette Põhja puiestee pikendus mööda planeeringuala lõunapiiri.

Planeeringualale on koostatud REIB OÜ poolt ehitusgeoloogilise uurimustöö aruanne (töö nr GE-0885). Aruanne on toodud lisades.

# 3. Planeerimisettepanek

## 3.1. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Planeeritaval alal moodustatakse I etapis 12 uut krunti. Tabelis 3 on ära toodud detailplaneeringu algatamiseelsed ja planeeritavad (kehtestamisjärgsed) kruntide pindalad ja maakasutuse sihtotstarbed. Planeeritavate kruntide piirid on näidatud planeeringu põhijoonisel (joon 4) ja tehnovõrkude ning planeeritud maakasutuse ja kitsenduste joonisel (joon 5).

Tabel 3. Maakasutuse bilansi koondtabel I etapis.

| Aadress | Planeerin-gueelne pindala | Planeeringu- järgne pindala | Planeerin-gueelne maakasutuse sihtotstarve | Planeerin-gujärgne maakasu-tuse sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vahi küla Täheserva kü | 5,27 ha | - | 100% M | - |
| Vahi küla Täheveere kü | 5,0 ha | - | 100% M | - |
| Vahi küla Täheääre kü | 5,0 ha | - | 100% M | - |
| Vahi küla Täheperve kü | 4,76 ha | - | 100% M | - |
| Vahi küla Mõisa-platsi tn 1 | 3904 m2 | - | 100% Ä | - |
| POS 1 | - | 4048 m2 | - | 100% Ä |
| POS 2 | - | 6500 m2 | - | 100% Ä |
| POS 3 | - | 1061 m2 | - | 100% L |
| POS 4 | - | 5317 m2 | - | 100% Ä |
| POS 5 | - | 10478 m2 | - | 100% L |
| POS 6 | - | 986 m2 | - | 100% L |
| POS 7 | - | 30 | - | 100% Th |
| POS 8 | - | 2918 m2 | - | 100% Ü |
| POS 9 | - | 144521 m2 | - | 40-80% Ä 15-55% L 10-20% Ü |
| POS 10 | - | 22802 m2 | - | 100% Ä |
| POS 11 | - | 30 m2 | - | 100% Th |
| POS 12 | - | 865 m2 | - | 100%Ä |

Märkus. Maakasutuse sihtotstarbe esitamisel on aluseks Eesti Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a. määrus nr. 36 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine”, muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 120; 29. aprill 1996. a. (RT I 1996, 32, 636) 16. 05. 1996.

Sihtotstarvete tähised:

M – maatulundusmaa 011;

Ä – ärimaa 002;

Th – tootmishoonetemaa 0030;

Ü – sotsiaalmaa 005;

L – transpordimaa 007.

Planeeringuga jäetakse võimalus edaspidi (II etapis), kui on selgunud täpsed hoonete asukohad, bürootornide, bensiinijaamade, parklate, teede/tänavate mängumaahoone, parkimishoone maa-alade välja kruntimine vajalikus ulatuses. Orienteeruvad kruntide suurused on toodud tabelis 4.

Tabel 4. II etapis moodustatavad pindalad ja maakasutus.

| Planeeringujärgne pindala vahemikuna | Orienteeruv krundikasutus |
| --- | --- |
| 5000-60000 m2 | Keskuse krunt |
| 8000-13500 m2 | Mängumaa krunt |
| 5500-9500 m2 | Mängumaa parkla krunt |
| 4000-7500 m2 | Bürootorn II parkla krunt |
| 300-500 m2 | Bürootorn II krunt |
| 15000-17500 m2 | Tee/parkla ja/või haljasla krunt |
| 4500-6500 m2 | Keskuse parkla krunt |
| 4000-6000 m2 | Keskuse parkla krunt |
| 7000-12000 m2 | Keskuse parkla krunt |
| 3500-7500 m2 | Keskuse parkla krunt |
| 9500-15500 m2 | Tee/parkla ja/või haljasla krunt |
| 3000-5000 m2 | Keskuse parkla krunt |
| 8000-14000 m2 | Bürootorni I parkla krunt |
| 3000-3800 m2 | Bensiinijaama krunt |
| 9500-15500 m2 | Keskuse parkla krunt |

## 3.2. Krundi ehitusõigus

Koht, kuhu inimesed tahavad sisseoste tegema tulla, peab olema veenev - et tulija leiab siit selle, mida on ta otsib. Kavandatav ostukeskus, ehk siis avatud ala moodustab piirkonna südame. Ostukeskust ümbritsevad poolprivaatsed (naaberkrundid, kavandatav hotell), poolavalikud (kavandatavad ärihooned, maantee) tsoonid, millede tõmbekeskuseks saab olema kavandatav lipuväljak koos keskuse peasissepääsuga ning lavaga, mis on suunatud lipuväljaku poole. Teenindus-, suhtlus-, ja infovahetusena töötav keskus koos sinna kuuluvate teenindavate hoonetega annab inimestele võimaluse teha tarbeostud ühest kohast ning veeta mitmekülgselt oma aega (kohvikud, mänguväljakud, ilusalongid jne). Soovituslikult võiks keskuse territooriumil laupäeviti ja pühapäeviti korraldada pereüritusi (kontserdid, spordimängud, isetegevusringid jne), kus erinevas vanuses inimesed saaksid vaheldust igapäevastele toimetustele. Üritused, kuhu kaasatakse erinevad sihtgrupid, elavdavad naabruskonda ning tõmbavad ligi ka kaugematest paikadest tulijaid.

Alale on planeeritud ostukeskus (kavandatav Raadimõisa keskus), bensiinijaamad, hotell, büroo- ja ärihooned. Planeeritava keskuse kompleksi kuuluvad ka haljasalad, jalgrattateed, mängu- ja spordiväljakud, vabaõhulava, kohvikuplatsid jne, mille täpne lahendus ja paiknemine antakse koostatava hoone arhitektuurse projektiga.

Planeeritavate kruntide ehitusõigused on toodud tabelis 5. Kavandatavate ehitiste otstarve tabelis 6.

Tabel 5. Kruntide ehitusõigused.

| Positsiooni nr. Aadress | Krundi pindala, m2 | Maakasu-tuse siht-otstarve | Hoonete arv krundil, tk | Hoonete kõrgus (m) ja korruse-lisus | ±0.00 | Suurim lubatud täisehi-tuse % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS 1 | 4048 m2 | 100% Ä | kuni 5 | kuni 12 m kuni 3 k | 53.00-53.50 | 40% |
| POS 2 | 6500 m2 | 100% Ä | kuni 5 | kuni 12 m kuni 3 k | 53.00-53.50 | 40% |
| POS 3 | 1061 m2 | 100% L | - | - | - | - |
| POS 4 Keskuse tee 10 | 5317 m2 | 100% Ä | kuni 5 | kuni 12 m kuni 3 k | 55.50-56.00 | 40% |
| POS 5 | 10478 m2 | 100% L | - | - | - | - |
| POS 6 | 986 m2 | 100% L | - | - | - | - |
| POS 7 | 30 | 100% Th | kuni 1 | kuni 4 m kuni 1 k | 57.00 | 100% |
| POS 8 | 2918 m2 | 100% Ü | - | - | - | - |
| POS 9 | 145389 m2 | 40-80% Ä 15-55% L 10-20% Ü | kuni 7 | 13,5-61 m 2-16 k | 56.50- 57.50 | 60% |
| POS 10 | 22802 m2 | 70% Ä 30% L | kuni 5 | kuni 61 m kuni 16 k | 55.50-56.00 | 60% |
| POS 11 | 30 m2 | 100% Th | kuni 1 | kuni 4 m kuni 1 k | 56.00 | 60% |
| POS 12 | 865 m2 | 100% Ä | Kuni 1 | Kuni 61 m Kuni 16 k | 57.00 | 100% |

Hoonete suurim lubatud harja/parapeti kõrgus büroohoonetel maksimaalselt 61 meetrit (büroohoonete suurim lubatud ehitusalune pind 2000 m2 ehk 2 torni, keskuse põhimaht kuni 13,5 m maapinnast. Keskuse arhitektuurne projekt võib ette näha hoone atraktiivsemaks muutmise eesmärgil kupleid, kõrgemaid uksi jt. hoonet ilmestavaid elemente, mille kõrgus võib ulatuda 17 m maapinnast. Mängumaa lubatud korruselisus kuni 3, hoone kõrgus kuni 25 m. Kavandatava hotelli kõrgus parapetini kuni 61 m (kuni 16 korrust).

Tabel 6. Kavandatavate ehitiste otstarve I etapis.

| Kood | Positsioon | Ehitise kasutamise otstarve, lubatud ka vastavate otstarvete alaliigid |
| --- | --- | --- |
| 12200 12300 | Pos 1 Pos 2 Pos 4 Pos 12 | Büroo- ja administratiivhooned kaubandus- ja teenindushooned;. |
| 12200 12300 12600 12700 | Pos 9 | Büroo- ja administratiivhooned; kaubandus- ja teenindushooned, meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned; muud mitteelamud. |
| 22140 | Pos 7 Pos 11 | Elektrienergia ülekandeliinid, välja arvatud kohalik elektrivalgustus |
| 12100 | Pos 10 | Hotellid, muud majutus- ja toitlustushooned. |

Kavandatavate ehitiste kasutamise otstarbe määramise aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a. määrus nr. 10 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”, määrus on kehtestatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) § 26 lõike 5 alusel.

## 3.3. Kruntide hoonestusala piiritlemine

Joonistel esitatud hoonestusalad on suuremad, kui tegelik lubatud ehitusalune pindala, et arhitekt saaks kavandatavatele hoonetele loomingulisemalt läheneda. Hoonestusalade minimaalne kaugus krundi piirist on 5 meetrit, va Pos 12, ning teede vahetusläheduses hoonestusalade paikapanemisel on arvestatud tee kaitsevööndiga (riigimaanteel 50 meetrit). Pos 12 on lubatud hoone ehitamine kogu krundi ulatuses. Planeeritud hoonestusalale võib lisaks hoonetele rajada ka teid, parklaid, istutada kõrghaljastust. Väljapoole planeeringus näidatud hoonestusala on uute hoonete püstitamine keelatud

## 3..4 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Ostukeskuse teenindamiseks põhi juurdepääs on kavandatud Põhja puiestee pikendusele planeeritavast ringteest. Ringteega lahendatakse ära suunad ostukeskuse krundini, kavandatavate autokeskuse kruntideni ning teiste naaberaladeni. Positsioon 3 on kavandatud avalikuks tänavaks. Vana-Narva maanteele ca 250 m kaugusele olemasolevast ringteest põhjapoole, on perspektiivis kavas rajada täiendav ringtee. Perspektiivne liiklusskeem on toodud skeemil 1 (Kontaktvööndi teede skeem). Vana-Narva maanteele kavandatud ristmiku tarbeks reserveeritakse maa-ala (R=ca 300 m) perspektiivse eritasandilise ristmiku tarbeks. I etapis on otstarbekas ristmik ehitada välja ühetasandilisena. Koos nimetatud ristmikuga on vajalik lahendada kergliiklejate ohutu ühendus (tunnel või sild) Vana-Narva maanteest idapoole planeeritud elamuala ja kavandatava ärikompleksiga üle Vana-Narva maantee. Piirkonna edasise arengu tulemusena selgub eritasandilise ristmiku vajadus ning liiklussagedusest tulenev tehniline lahend.

Krundipiiride osad, kus väljasõidu rajamine on keelatud on toodud joonisel 4. Planeeringuga nähakse ette piirdetara, valli vms ehitamise kohustus, et oleks takistatud jalakäijate juhuslik liikumine maanteel. Vajadusel kombineerida vall/tara koos müratõkke funktsiooniga, et oleks tagatud normmüratase. Vana-Narva maanteele ei ole lubatud ehitada ühtegi mahasõitu olemasoleva ringristmiku ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee ristmiku vahelisele lõigule, va planeeritav ristmik.

Kavandatav Põhja puiestee pikenduse nimetamise osas tehakse ettepanek teelõik nimetada Keskuse teeks.

Kavandatava Keskuse tee tarbeks krunditakse välja ca 33 meetri laiune teekoridor, millest 7 meetrit jääb sõidutee alla ning ülejäänud maa-ala kummalegi poole sõiduteed kergliiklustee, haljasala maanteekraavi tarbeks. Maa-ala kruntimisel on arvestatud ka asjaoluga, et perspektiivis muudetakse tee 4-realiseks. Keskuse tee täpsed parameetrid lahendatakse tee projekti raames.

Planeeringualasisesed teed krunditakse välja planeeringulahenduse realiseerimise II etapis, kui on teada täpne keskuse ja keskust teenindavate parklate asukoht. Planeeringu koostamise hetkel ostukeskuse asukoht ei ole paika pandud, arhitektuurne projekt on alles eskiisi staadiumis. Krundisiseste teede projekteerimisel lähtuda standardist EVS 843:2003 Linnatänavad. Krundisiseste teede soovitav sõidutee laius 5-7 m ning jalgteede tarbeks minimaalselt 2 meetrit. Täpne tänava liik, projektkiirus, teemaa laius ja sõidutee laius lahendatakse edasise projekteerimise käigus koos keskuse parklate ja teede projektiga. Teed ja parklad krunditakse eraldi välja ning määratakse vastavalt valla ja arendaja vahelisele kokkuleppele avalikku kasutusse.

Vana-Narva maanteele on koostatud E. Jahhu Projektbüroo poolt rekonstrueerimisprojekt, kus on Vana-Narva maanteele ette nähtud tee laiendus, kergliiklusteed ning lisaks jalakäijate hõlpsamaks liikumiseks ka jalakäigutunnelid. Vana-Narva mnt rekonstrueerimisprojekt on kantud planeeringu graafilisse ossa joonistele 4 ja 5.

Krundisisene täpne liikluskorraldus lahendatakse edasise projekteerimise käigus arhitektuurse projekti raames, kui on teada kavandatavate hoonete täpsed asukohad. Liikluskorralduse lahendamisel arvestada planeeritavate juurdepääsuteedega. Planeeringulahenduses tehakse ettepanek positsioonil 9 liikluskorraldus lahendada krundi siseselt ringliiklusena st ostukeskusele on võimalik juurde pääseda mitmest küljest. Läbi planeeringuala paralleelselt Vana-Narva maanteega ning keskuse põhimahu tagant nähakse ette võimalik jalgrattatee asukoht. Planeeringualale on kavandatud ka bussiliiklus ning vähemalt 2 bussipeatust. Nii jalakäijate kui jalgratturite liiklusohutuse seisukohalt nähakse Keskuse teele ette kahe jalakäija tunneli rajamise vajadus ning planeeringuala ulatuses keskuse teele rakendada liikluspiirang 50 km/h.

Täpne parkimislahendus lahendada koos arhitektuurse projektiga, kui on teada hoone täpne asukoht ja hoone brutopind võttes aluseks Eesti Standardist EVS 843:2003 tuleneva parkimisnormatiivi äärelinna kohta. Planeeringus toodud parkimiskohtade arvutusel on aluseks võetud maksimaalsed lubatavad lahendused nii hoonealuse pinna kui ka korruselisuse osas. Positsiooni 1, 2 ja 4 parkimiskohtade arvutusel aluseks on võetud planeeritav täisehituse % (kuni 40 %) ning positsiooni 7 arvutusel reaalne ostukeskuse alune pind 45000 m2 ning bürootornide alune pind (2000 m2). Positsioonil 10 parkimisarvutuse aluseks täisehituse % (kuni 60 %). Parkimisarvutus on toodud tabelis 7.

Tabel 7. Parkimisarvutus.

| Ehitise liik | Ehitise asukoht | Parkimisnorm | Normijärgne parkimisvajadus |
| --- | --- | --- | --- |
| POS 1 Uus, suure külastajate arvuga asutus | äärelinn | 1/50 | brutopind maksimaalselt 4858 m2=98 parkimiskohta |
| POS 2 Uus, suure külastajate arvuga asutus | äärelinn | 1/50 | brutopind maksimaalselt 7800 m2=156 parkimiskohta |
| POS 9 Uus, suure külastajate arvuga asutus | äärelinn | 1/50 | Brutopind ostukeskuse põhimahul maksimaalselt 90000 m2=1800 parkimiskohta Brutopind bürootornil maksimaalselt 13840 m2=277 parkimiskohta Kokku 2077 parkimiskohta |
| POS 10 Hotell | äärelinn | 1/100 | brutopind maksimaalselt 152380 m2=1500 parkimiskohta |
| Pos 12 Bürootorn I | äärelinn | 1/50 | Brutopind bürootornil maksimaalselt 13840 m2=277 parkimiskohta |

Positsioon 3; 5 ja 6 planeeritakse avalikku kasutusse, mille avalikult kasutatavaks teeks määramine toimub teeseaduses sätestatud korra alusel. Positsioon 8 planeeritakse avalikult kasutatavaks sotsiaalmaa krundiks. Planeeritava Keskuse tee kaitsevööndiks määratakse planeeringuga 20 meetrit äärmise sõiduraja teljest. Vana-Narva maantee tee kaitsevöönd on 50 äärmise sõiduraja teljest. Vastavalt Teeseaduse §-le 13 lg 2 riigimaantee kaitsevööndi ulatus mõlemale poole sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemale poole äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit. Tee kaitsevöönd on piiranguala. Tee kaitsevöönd on ette nähtud tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks.

Riigimaantee sanitaarkaitsevööndi mõjuala määramise aluseks on perspektiivne liiklussagedus. Vana-Narva maanteel perspektiivseks liiklussageduseks prognoositakse 15000 sõidukit, mistõttu sanitaarkaitsevööndi laius sõidutee servast mõõdetuna 200 m.Sanitaarkaitsevööndi ulatus on toodud planeeringu graafilises osas (joon 4 ja 5). Sanitaarkaitsevöönd tähendab, et selle vööndi ulatuses (nii hoonetes kui väljaspool hooneid) maanteeliiklusest põhjustatud müratase võib ületada sanitaarnormidega kehtestatud piirnorme. Seega on vajalik tervise kaitseks Rahvatervise seaduse §8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud Sotsiaalministri 04.03.2002. a. määruses nr 42 esitatud normmüratasemete tagamiseks võtta tarvitusele meetmed. Maanteeamet ei võta kohustusi normmürataseme tagamiseks planeeritavatel aladel.

Ehitusloa väljastamise eelduseks on asjaolu, et piirdetara ja juurdepääsuteed oleksid välja ehitatud. Arendustegevusest tulenevad kaasnähud ei tohi ohustada liiklust riigimaanteel (Põhiseadus §32). Ehitusprojekt kooskõlastada Maanteeametiga ja Tartu Teedevalitsusega.

## 3.5. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Planeeringuala on valdavalt tasase reljeefiga põllumaa, kus märkimisväärne kõrghaljastus puudub. Täiendav kõrghaljastus nähakse ette positsioonide 1 ja 2 lõunaossa. Täpne haljastuslahendus lahendatakse edasise projekteerimise käigus arhitektuurse projekti raames. Soovitav on haljastuse lahendamiseks eraldi tellida haljastusprojekt. Minimaalselt 5% krundi pindalast peaks moodustama haljasalad. Heakord korraldada vastavalt kehtivale Tartu valla heakorra eeskirjale.

Planeeringuala ulatuses on lubatud piirata positsioonid 1 ja 2. Planeeritava kaubanduskeskuse ja hotelli territooriumil on piirded lubatud ainult tasuliste parklate, välimüügikohtade ümber. Lubatud on kasutada vajadusel ka ajutisi

piirdeid.

## 3.6. Ehitistevahelised kujad

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel arvestada tuleohutuse klasside ja hoonete vaheliste kujadega vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27 oktoobri 2004. a. määrusele nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

Detailplaneeringuga lubatud madalaim tulepüsivusklass on TP1; planeeritud korruste arv kuni 13. Ehitiste täpne tulepüsivusklass määratakse projekteerimise käigus.

Planeeritav tegevus ei nõua teistest normatiivdokumentidest tulenevaid kujasid uushoonetele.

## 3.7. Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Planeeringualal ei asu tehnovõrke ega -rajatisi. Tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimisel on arvestatud Raadimõisa idaosa detailplaneeringuga ette nähtud lahendustega.

### 3.7.1. Veevarustus

Veevarustus on planeeritud Raadimõisa asumi idaosa veevõrguga seotult. Ühendused on kavandatud olemasolevast torustikust. Planeeringuga jäetakse võimalus veetorustiku pikenduseks nn põhjapuiestee pikenduse äärde. Planeeringujärgsete veetorustike täpne dimensioneerimine teostada koostatava vee- ja kanalisatsiooni projekti raames.

### 3.7.2. Reoveekanalisatsioon

Reovee kanalisatsioon on planeeritud Raadimõisa asumi idaosa veevõrguga seotult. Ühendused on kavandatud olemasolevast torustikust.

Planeeringuga jäetakse võimalus kanalisatsioonitorustiku pikenduseks nn põhjapuiestee pikenduse äärde. Positsioonilt 10 reovee ärajuhtimiseks tekib survetorustiku rajamise vajadus. Planeeringuga reserveeritakse maa-ala survekanalisatsioonitoru tarbeks. Krundisisene reoveelahendus lahendada edaspidi koostatava vee- ja kanalisatsiooni projektiga.

### 3.7.3. Sademetevee kanalisatsioon

Planeeringualalt kokku kogutud sadevesi juhitakse planeeringualal olemasolevatesse kraavidesse. Positsiooni 1 ja 2 lõunaküljega piirneb maaparandussüsteemi eesvool. Lahtine kaarv planeeritakse asendada toruga. Toru läbimõõdu projekteerimisel tuleb arvestada kraavi valgalalt kogutava veehulgaga. Parklatelt ja teedelt kokku kogutud sadevesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada õlipüüduriga.

### 3.7.4. Tuletõrjevee veevarustus

Täpne Keskuse tuletõrje veevarustus tuleb lahendada edasise projekteerimise käigus. Hüdrandid kavandada uushoonete vahetuslähedusse ning nendele peab olema vaba juurdepääs (arvestada tuleb tuletõrjeauto ümberpööramis raadiusega  R=12 m ning tuletõrjeauto vooliku pikkusega 200 m). Hüdrantide vahekaugused määrata arvutuslikul teel, kui on teada hoone asukoht ning kubatuur. Hüdrantide asukohad tuleb tähistada nõuetekohaselt.

### 3.7.5. Gaasivarustus

Planeeringualale kavandatud gaasitorustik seotakse Raadimõisa asumi idaosas asuvate gaasitorustikega. Planeeringuga nähakse ette projekteeritava gaasitoru võimalik asukoht.

### 3.7.6. Kaugküte

Lahendatakse edasise projekteerimise käigus arvestades piirkonnas kaugkütte arengut.

### 3.7.6. Elektrivarustus

Planeeringualal ei asu Eesti Energiale kuuluvaid liinirajatisi. Planeeringuga nähakse ette kahe eraldi maa-ala (ca 30 m2) kruntimine komplektalajaamade tarbeks. Vajadusel edasise projekteerimise käigus näha ette täiendavad alajaamad ning planeeritud alajaamade asukohti muuta. Planeeritavate 10/0,4 kV komplektalajaama toide nähakse ette projekteeritud „Härra“ alajaamast baasil 10 kV maakaabliga. Planeeritavate hoonete elektrivarustuseks kavandatakse kruntide piiridele 0,4 kV transiitkapid ning hoonete elektrivarustus 0,4 kV elektrimaakaabliga. (Eesti Energia AS-i tehnilised tingimused nr 95865).

### 3.7.7. Telekommunikatsioonivõrk

Telekommunikatsioonivõrk planeeritaval alal ei ole välja ehitatud.

Ühendus telekommunikatsioonivõrguga nähakse ette Raadimõisa idaosa planeeringus kavandatud sidetorudest. Sidevarustus nähakse ette Mõisaplatsi tn 3 haljasalal asuvast Raadimõisa RSS-ist. Planeeringuga nähakse ette kaablikapi rajamise vajadus. Kaablikapi võimalik asukoht on Positsioonil 5 mängumaa väliplatsi poolses osas. (Elion Ettevõtted AS-i telekommunikatsiooni-alased tehnilised tingimused nr 5439656).

Tehnovõrkude asukohad on näidatud planeeringu tehnovõrkude ning maakasutuse ja kitsenduste planeeringul (joon 5) planeeringu graafilises osas ning tehnovõrkude rajamise ulatus on toodud tabelis 8. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabeli (tabel 8) koostamisel on arvestatud planeeringuala piiridesse jäävate tehnovõrkude pikkustega ning umbkaudsete pikkustega liitumiskohani. Kavandatavate tehnovõrkude rajamise täpne ulatus pannakse paika vastava tehnovõrgu projekteerimiseks koostatava tööprojektiga.

Tabel 8. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel.

| Tehnorajatis | Tehnovõrgu pikkus planeeringuala ulatuses, m |
| --- | --- |
| Veetoru | 635 |
| Reoveekanalisatsioonitoru - isevoolne - surveline | 185 615 |
| Sademevee kanalisatsioonitoru | 1200 |
| Kõrgepingekaabel | 545 |
| Elektrimaakaabel | 210 |
| Gaasitoru | 635 |
| Sidekaabel | 635 |
| Soojatoru | Selgub edasise projekteerimise käigus |
| Alajaam | 2 tk |
| Hüdrant | 3 tk |
| Sidekapp | 1 tk |
| Reoveepumpla | 1 tk |
| Õlipüüdur | 2 tk |

## 3.8. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs

Planeeringualale on ette nähtud prügikonteinerite paigutamise nõue. Prügikonteinerite täpsed asukohad määratakse edasise projekteerimise käigus juurdepääsuteede juurde. Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse prügikonteineritesse. Kõik ohtlikud jäätmed koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete äravedu korraldada jäätmeluba omavate firmade kaudu.

Parklatelt kogutud sadevesi juhitakse olemasolevatesse kraavidesse. Enne veekogusse juhtimist sadevesi juhitakse läbi õlipüünise.

Planeeringuga ei näha ette ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs.

## 3.9. Arhitektuurinõuded ehitistele

Planeeritud hoonestuse arhitektuurinõuded on toodud tabelis 9. Detailplaneeringu põhijoonisel ja tehnovõrkude planeeringul on uute hoone võimalik asukoht krundil tähistatud planeeritava uushoonestusalana. Hoonestusalale võib ehitada hooneid, rajatisi ja istutada puid, põõsaid. Planeeritavate hoonete suurim lubatud kõrgus ja korruselisus on toodud tabelis 4.

Tabel 9. Planeeringuga piiritletud hoonestuse arhitektuuri nõuded.

| Põhilised välisviimistlus-materjalid | Äri- ja tootmishoonete välisviimistluses on lubatud kasutada kivi-, puit-, krohv-, plastik-, klaasmaterjale, profiilplekki. Katuse tüübid ja katusekatte materjalid lahendada projektiga. |
| --- | --- |
| Katusekalle | 0-20º |
| Minimaalne tulepüsivusklass | TP1 |
| Kohustuslik ehitusjoon | Kohustusliku ehitusjoone määramise vajadust planeering ette ei näe. |
| ±0.00 | On määratud planeeringus vahemikuna (vt. tabel 4). Täpsed kõrgused lahendada hoone projektiga. |

## 3.10. Servituutide määramise vajadus

Lähtuvalt Asjaõigusseadusest on tabelis 10 tehtud reaal-ja isiklike servituutide seadmise ettepanek.

Tabel 10. Reaal- ja isiklike servituutide seadmise vajadus.

| Teeniv kinnisasi | Valitsev kinnisasi/ isik | Servituut |
| --- | --- | --- |
| Pos 1 | Pos 2 Tehnovõrgu valdajad | Tehnovõrgu servituut Juurdepääsu servituut |
| Pos 2 | Pos 1 Tehnovõrgu valdajad | Tehnovõrgu servituut Juurdepääsu servituut |
| Pos 4 | Tehnovõrgu valdaja | Juurdepääsu servituut |
| Pos 9 | Tehnovõrgu valdaja Pos 4, 7, 10,11, 12 Naaberkinnistud | Tehnovõrgu servituut Juurdepääsu servituut |
| Pos 10 | Tehnovõrgu valdaja Naaberkinnistud Pos 4, 7, 9, 11, 12 | Tehnovõrgu servituut Juurdepääsu servituut |

## 3.11. Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt Äri-, büroo- ja tööstuspiirkonnas kuritegevuse riske saab vähendada järgmiste piirkonnakujunduse strateegiatega:

- hea nähtavus ja valgustus (hea nähtavus vähendab sissemurdmist, vandalismi, varguste sagedust, süütamise riski);

- vältida agressiivsetena väljanägevaid piirdeid;

- korrashoid (kergestisüttiva prügi kiire eemaldamine);

- jälgitavus (video-, naabrivalve);

- valdusse sissepääsude arvu piiramine õhtuti ja nädalavahetustel;

- vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, klaasid);

- ohustatud paikade juures korraldatav jälgimine (videovalve);

- parklatesse sissepääsu kontroll;

- süütamisohtlike kohtade jälgimine.

## 3.12. Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused detailplaneeringule

Planeeringuala omaniku või haldaja tegevust kitsendatakse planeeringualal paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndis ning tee kaitsevööndis. Planeeringualale kehtestatud piirangud on näidatud planeeringu põhijoonisel ja tehnovõrkude planeeringul (joon 3).

## 3.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Planeeringu realiseerimisest tulenevad kahjud hüvitatakse kruntide igakordsete omanike poolt.

## 3.14. Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks

Planeeritavate krundisiseste teede,juurdepääsude, parklate, haljastuse, välisvalgustuse ja vihmavee ärajuhtimissüsteemi ning teiste tehnovõrkude väljaehitamise finantseerib arendaja. Arendustegevusest tulenevad kaasnähud ei tohi ohustada liiklust riigimaanteel (Põhiseadus §32).

Planeering rakendub vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadusandlustele ja õigusaktidele. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema kooskõlas vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale ning ehitusprojekt (selle osad) peavad olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse § 41 toodud nõuetele vastava isiku poolt.

Tartu Vallavalitsus ei väljasta hoonetele ennem kasutuslubasid, kui on välja ehitatud planeeringujärgsed teed, tehnovõrgud ja –rajatised.

## 4. Kooskõlastused/koostöö

Tabel 11. Kooskõlastuste/koostöö

| Kuupäev | Ettevõte/ asutus/ isik | Kooskõlastuse/ koostöö tingimus | Allkiri/ pitsat |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel 11. Kooskõlastuste/koostöö

| Kuupäev | Ettevõte/ asutus/ isik | Kooskõlastuse/ koostöö tingimus | Allkiri/ pitsat |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel 12. Kooskõlastuste/koostöö kokkuvõte

| Kuupäev | Ettevõte/ asutus/ isik | Kooskõlastuse/ koostöö tingimus | Kooskõlastaja/koostöö tegija nimi/amet |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.05.2006 | AS Tartu Veevärk | Tehtud koostööd AS Tartu Veevärgiga. Liitumisleping LII/06-093 Viide koostöö kohta asub planeeringu lisades | Toomas Kapp AS Tartu Veevärk juhataja |
| 20.12.2006 | Keskkonna-ministeerium Tartumaa Keskkonna-teenistus | Kooskõlastatud kirjaga 20.12.2006 nr 41-12-3/4660 Viide kooskõlastuse kohta asub lisades | Jalmar Mandel juhataja |
| 09.01.2007 | Tartu Maaparandusbüroo | Käskkiri 09.01.2007 nr 1.1/3 Viide kooskõlastuse kohta asub lisades | Hannes Puu juhataja |
| 15.08.2007 | Maanteeamet | Kooskõlastatud kirjaga 15.08.2007 nr 11.3-2/2405 Viide kooskõlastuse kohta asub lisades | Jüri Kirotam planeeringute osakonna juhataja |
| 12.09.2007 | Tartu Teedevalitsus | Kooskõlastatud kirjaga 12.09.2007 nr 7.4/977 Viide kooskõlastuse kohta asub lisades | Jüri Tomson Juhataja asetäitja |
| 27.09.2007 | Lennuamet | Kooskõlastatud nr 65-09-07 Projekteerimistingimuste väljastamiseks kooskõlastada kõrgeima hoone projekt täiendavalt Viide kooskõlastuse kohta asub lk 30 ja lisades | Aleksander Dintšenko vaneminspektor |
| 27.09.2007 | OÜ Raadimõisa Kinnisvara | Nõus planeeritavate teede ja tehnovõrkude asukohaga Viide kooskõlastuse kohta asub lisades | Janek Elken |
| 28.09.2007 | Elion Ettevõtted AS | Üle vaadatud Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Viide koostöö kohta asub lk 29 ja lisades | Jaak Ulmas Sideliiniinsener-grupijuht |
| 31.09.2007 | OÜ Jaotusvõrk Tartu piirkond | Kooskõlastatud nr 7172 Tööprojektid kooskõlastada täiendavalt. Viide koostöö kohta asub lk 29 ja lisades. | Alo Ressaar Võrguarengu-projektijuht |
| 05.10.2007 | Lõuna-Eesti Päästekeskus | Kooskõlastatud nr 7-13/7-697 Kooskõlastus asub joonisel 5 | Pjotr Vorobjov peainspektor |
| 05.10.2007 | Raadimõisa Gaas OÜ | Üle vaadatud Viide koostöö kohta asub joonisel 5 ja lk 29 | Viljar Kapp juhataja |

II GRAAFILINE OSA

Situatsioon

Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Planeeringu põhijoonis

Tehnovõrkude ning maakasutuse ja kitsenduste planeering

Illustreeriv joonis 1

III LISAD

# Text boxes

Viikon OÜ

Õpetaja 9

Tartu 51003

PLANEERITAV ALA

TARTU LINN

Raadimõisa asumi lääneosa dp

Raadimõisa asumi idaosa dp

PLANEERINGUALA