									







								



								

##### 

SISUKORD

SELETUSKIRI	3

1	Sissejuhatus	3

1.1	Planeeringu koostamise alus	3

1.2	Planeeringu eesmärk ja andmed olemasolevate kruntide kohta	3

1.3	Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid	3

1.4	Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geoloogilised uuringud	3

1.5	Kirjavahetus	3

1.6	Planeeringu koostamisest huvitatud isik andmed	3

1.7	Planeeringu koostaja andmed	3

2	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed	4

3	Olemasoleva olukorra iseloomustus	4

4	Planeeritava ala kruntideks jaotamine kruntide ehitusõigus	4

5	Krundi hoonestusala piiritlemine	5

6	Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	5

7	Ehitistevahelised kujad	5

8	Arhitektuurinõuded ehitistele	5

9	Säilitatav ja rajatav haljastus ja heakord	6

10	Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad	6

10.1	Sademetevesi ja drenaaž	6

10.2	Reovee kanalisatsioon	7

10.3	Veevarustus.	7

10.4	Tuletõrje veevarustus	7

10.5	Elektrivarustus ja välisvalgustus	7

10.6	Soojavarustus	7

10.7	Sidevarustus	7

11	Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs	8

12	Maakasutuse ja ehitamise erinõuded kaitsealadel ja kaitsealustel objektidel, vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks	8

13	Servituutide määramise vajadus	8

14	Riigikaitselise otstarbega maa-alad	8

15	Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	9

16	Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus	9

17	Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja	9

18	Planeeringu rakendamise võimalused	9

19	Kooskõlastused	10

GRAAFILINE OSA	11

  - Situatsiooniskeem M 1:10 000……………………………………….12

  - Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed M 1:5000……….…………..13

  - Olemasolev olukord M 1:1000..…..……..…………………………..14

  - Planeeringu põhijoonis M 1 :1000..……..………….………………..15

  - Planeeringu maakasutus ja kitsendused M 1:1000….………………..16

  - Tehnovõrkude planeering M 1:1000 ..……………………………….17

  - Detailplaneeringut illustreeriv joonis ………………………………...18

LISAD	19

SELETUSKIRI

## Sissejuhatus

### 1.1	Planeeringu koostamise alus

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tartu Vallavalitsuse korraldusega 06.november 2006 nr. 499 kinnitatud lähteülesanne.

### 1.2	Planeeringu eesmärk ja andmed olemasolevate kruntide kohta

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualas asuvale maaüksusele terviklik ja arhitektuurselt kvaliteetse elamute kompleksi kujundamine. Planeeringus jagatakse maaüksus kruntideks ja määratakse kruntidele sihtotstarve ning ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lahendatakse kruntidele juurdepääsutee, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ja heakorrastus.

Planeeringuga hõlmatava maaüksuse info:

Igavere külas asuva Erma maaüksusele (kü tunnus 79402:002:0249)- omanik: Linda Kirsip; maakasutuse sihtotstarve: 100% maatulundusmaa; pindala 18,56 ha. Maaüksus külgneb Vedu küla/T-3 Jõhvi-Tartu-Valga maaüksusega (kü tunnus 79402:002:0036)

### 1.3	Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

- Tartu valla ehitusmäärus;

- Tartu valla arengukava;

- Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2005-2017;

- Tartumaa maakonnaplaneering;

### 1.4	Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geoloogilised uuringud

  - Topoplaan M 1:500, ERMA Igavere küla, Tartu vald, Tartu maakond (FIE Vello Kruus Litsents nr. EG 00376fie0001);

### 1.5	Kirjavahetus

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega on toodud planeeringu II osas Lisad.

### 1.6	Planeeringu koostamisest huvitatud isik andmed

Linda Kirsip

### 1.7	Planeeringu koostaja andmed

Taevane OÜ

Reg. nr. 10150960

Kirde 2 Tartumaa Elva 61506

## Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed

Planeeringuala asub Igavere külas ja külgneb idast Jõhvi-Tartu-Valga III- klassi maanteega. Põhjapoolsest küljest piirneb planeeringuala maaüksusega Trukitsa-Kooli (kü tunnus 79402:002:0172) 100% maatulundusmaa. Läänepoolsest küljest Toolamaa küla katastriüksuse Toolamaa (kü tunnus 79402:001:0320) 100% maatulundusmaa. Lõunapoolsest küljest piirneb riigi reservmaaga. Planeeringuala läbib Samme peakraav mis omakorda suubub Amme jõkke. Kraavi valgala 5,16km² ja ehituskeeluvöönd 25m.

Kruntide täisehituse protsent jääb vahemikku 5…20%. Planeeringualale pääseb T-3 Jõhvi-Tartu-Valga maanteelt. Ühinemine elektrivõrguga on võimalik 360 m kauguselasuvast keskpinge õhuliinist. Tuletõrjeveevarustus planeeringualal puudub, rajatav tiik kraavile, teenindab ka teiselpool maanteedasuvat talu. Reoveekäitlemise süsteem planeeringualal ja selle lähiümbruses puudub. Veevarustus antud piirkonnas on lahendatud lokaalsete salvkaevude baasil. Planeeringuala asub hajaasustuse alal, kus paiknevad hõredad talukompleksid.

## Olemasoleva olukorra iseloomustus

Planeeringuala hõlmab Erma maaüksusest ligikaudu pool maast ja seda kõrgema ja lageda heinamaa osa. Ülejäänud ala maaüksusest on kaetud metsaga. Heinamaale on rajatud drenaažkuivendust kokku 4,0 km. Muud tehnorajatised, nagu elekter, side, vesi ja kanalisatsioon planeeringualal puuduvad.

## Planeeritava ala kruntideks jaotamine kruntide ehitusõigus

Tabel 1	Planeeringueelne krundijaotus

| Erma | 18,56 ha | 100% maatulundusmaa |
| --- | --- | --- |

Planeeringuga jagatakse Erma maaüksus 31 eraldi krundiks, krundijaotus on toodud joonistel nr.4 ja nr.5.

Tabel 2	Planeeringujärgne krundijaotus

| KRUNDI NR | PINDALA (m²) | SIHTOTSTARVE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4836 | 100% väikeelamumaa |
| 2 | 2901 | 100% väikeelamumaa |
| 3 | 2911 | 100% väikeelamumaa |
| 4 | 2963 | 100% väikeelamumaa |
| 5 | 3008 | 100% väikeelamumaa |
| 6 | 3001 | 100% väikeelamumaa |
| 7 | 2986 | 100% väikeelamumaa |
| 8 | 2971 | 100% väikeelamumaa |
| 9 | 2956 | 100% väikeelamumaa |
| 10 | 2940 | 100% väikeelamumaa |
| 11 | 2925 | 100% väikeelamumaa |
| 12 | 2910 | 100% väikeelamumaa |
| 13 | 3839 | 100% väikeelamumaa |
| 14 | 6080 | 100% tootmismaa |
| 15 | 8635 | 100% transpordimaa |
| 16 | 1656 | 100% väikeelamumaa |
| 17 | 1839 | 100% väikeelamumaa |
| 18 | 10826 | 100% tootmismaa |
| 19 | 2092 | 100% väikeelamumaa |
| 20 | 2015 | 100% väikeelamumaa |
| 21 | 1958 | 100% väikeelamumaa |
| 22 | 1901 | 100% väikeelamumaa |
| 23 | 1845 | 100% väikeelamumaa |
| 24 | 1788 | 100% väikeelamumaa |
| 25 | 1731 | 100% väikeelamumaa |
| 26 | 1674 | 100% väikeelamumaa |
| 27 | 1618 | 100% väikeelamumaa |
| 28 | 1561 | 100% väikeelamumaa |
| 29 | 2204 | 100% väikeelamumaa |
| 30 | 9,50 ha | 100% maatulundusmaa |

## Krundi hoonestusala piiritlemine

Planeeritud ehitusalad on planeeringu põhijoonisel seotud krundi piiridega. Hoonestusala määratlemisel on ettenähtud hoonete kauguseks naaberkrundi hoonetest 10m (liigse hoonete tiheduse vältimiseks). Planeeritud tänava äärest on jäetud krundi piirist 7 meetrit ja maantee poolsest küljest abihoone ehitusalani 50m (maantee kaitsevöönd) ning eluhoone ehitusalani Tartu valla lisanõudena 100 meetrit.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeritud kinnistutele pääsuks on planeeritud uus tee. Maanteelt mahasõit planeeritud aeglustusrajaga. Uue sõidutee on avalikuks kasutamiseks, minimaalne laius planeeritaval alal on 5,5 meetrit, kus on kahesuunaline liiklus. Tee on ilma äärekivideta ja ühele poole rajada pinnavee nõva. Jalgtee laius planeeritud 2,0m. Parkimine ettenähtud krundisiseselt.

## Ehitistevahelised kujad

Minimaalseks tulepüsivusklassiks on planeeritaval alal TP3. Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv hoone peab paiknema kinnistu piirist vähemalt 4 m kaugusel (Eesti Projekteerimisnormid EPN 10.1 Ehitiste tuleohutus). Hoonete sisene tuleohutus lahendatakse projekteerimise käigus.

## Arhitektuurinõuded ehitistele

Hoonestuse arhitektuursetest nõuetest on planeeringuga piiritletud kõikidele kruntidele ühiselt hoonete korruselisus, minimaalne tulepüsivusklass, piirete kõrgus ja tüübid ning ehitusjoon. Varieeruvad arhitektuurinõuded on katusekalle, lubatud materjalid ja soklijoone kõrgus. Tingimused on välja toodud tabelis 3.

Tabel 3	Ühised arhitektuurinõuded

| Hoonete maksimaalne arv krundil ja maksimaalne korruselisus | Põhihoone (üksikelamu) 2 korrust ja abihoone 1korrus |
| --- | --- |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP III |
| Piirete kõrgus ja tüübid | 1,2 m kõrgune, puitaed krundi tänavapoolsel küljel, mis peab olema läbipaistev; kuni 1,2 m kõrgune läbipaistev aed naaberkruntide piiril (materjale ei piirata) |
| Kohustuslik ehitusjoon | Põhitänaval paigutada hooned ehitusjoonele ja põhihoone harja joon paralleelselt teega |
| Katuse tüüp ja kalle | Lubatud viilkatus, vahemikus 30-45 kraadi |
| Katuse materjalid | Lubatud plekk, kivi, bituumen, värvivalik piiranguteta |
| Välisviimistluse materjalid | Puitlaudis välisseina vooderdusena, tellis välisseina vooderdusena, krohv välisseina viimistlusena, palk ja plekk välisseina viimistluse põhimaterjalina keelatud. |
| ±0,00 sidumine | Kantud joonisele nr.4 Planeeringu põhijoonis |

## Säilitatav ja rajatav haljastus ja heakord

Väärtuslikku säilitamist vajavat kõrghaljastust planeeringualal ei ole.

Planeeringu põhijoonisele kantud madal- ja kõrghaljastus on soovituslikku laadi.

Kruntide tänavapoolsetel külgedel on lubatud läbipaistvad puitmaterjalist piirded kõrgusega 1,2 meetrit. Kruntide sisekülgedel on piirete maksimaalne kõrgus 1,2 meetrit ja materjalide valikut ei piirata. Sisekülgede piirded peavad olema läbipaistvad.

Vertikaalplaneerimisel on määratletud ristmiku kõrgus 59,60m, ülejäänud tee kõrgusarvud kantud planeeringu põhijoonisele. Hoonete ümber lubatud maksimaalne täitmine kuni 0,5m.

## Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Planeeritaval alal ei ole elamute jaoks trasse välja ehitatud. Tsentraalse vee ja kanalisatsiooni jaoks on planeeringualasse kavandatud puurkaev ja olmereoveepuhasti. Olemasolev sidekaabel asub planeeringualast 130m kaugusel. Elektrivõrguga liitumise võimalus planeeringualast 350m kaugusel olevast keskpinge õhuliinist. Planeeringuala on drenaažiga kuivendatud, eesvooluks on planeeringuala piiril asuv piirdekraav, drenaažitorustiku pikkus 4,0 km.

### 10.1	Sademetevesi ja drenaaž

Hoonete kuivendus- ja katuse sadeveed juhtida rajatavasse drenaaži. Tänavale planeeritud drenaaž rajada sadeveekollektorina läbimõõduga min. 200mm. Madalamal asetsevatel kruntide kuivendus ja sadeveed juhtida olemasolevasse kraavi. Olemasoleva drenaažisüsteemid tuleb kruntide lõikes ümber ehitada. Ehituse käigus lõhutud drenaaž tuleb parandada või ühendada kõrvalharusse. Hoonete alla jäävad dreenid tuleb asendada uuega selliselt, et ülesvoolu jääv vesi on võimalik juhtida teise süsteemi või otse kraavi. Üldine lahendus on näidatud joonisel nr. 6 Tehnovõrkude planeering.

### 10.2	Reovee kanalisatsioon

Kanalisatsioonitrasside rajamiseks on jäetud võimalus uue tänava alla. Orienteeruv reovee maht on 15,6 m 3 /d. Reovee puhastamiseks on planeeritud reovee väikepuhasti, eraldi krundile. Puhastatud heitvesi juhitakse Samme peakraavi. Väljavoolule rajade mõõtülevool ja proovivõtukoht. Reoveepuhasti sanitaartsoon on 50m. Lokaalsete omapuhastite rajamine keelatud.

### 10.3	Veevarustus.

Hoonete veega varustamiseks on planeeritud eraldi krundile puurkaev. Planeeritav veetarve on 15,6m³/d. Puurkaevu sanitaartsoon on 50m. Veevarustustrasside rajamiseks on jäetud võimalus uue tänava alla. Lokaalsete puur- ja salvkaevude rajamine keelatud.

### 10.4	Tuletõrje veevarustus

Tuletõrje veevõtuks on planeeringuala lõunapoolsesse osasse kuivenduskraavide ristumise lähedale, ettenähtud tiik ja veevõtukaev, tiigi veemaht on 850m³. Planeeringuala põhjapoolse ala tuletõrje veega varustamiseks on planeeritud maaalune mahuti, suurusega mitte alla 36m³. Mahutit täidetakse tiigist pumpamise teel.

### 10.5	Elektrivarustus ja välisvalgustus

Elektrivarustus on planeeritud Kaseküla alajaamast maakaabli kaudu. Planeeritavate kruntide elektrivarustus on planeeritud krundi piiridele 0,4 kV transiitkapid koos liitumiskilpidega. Planeeringus on määratletud kaablikoridorid. Jõukaablid ei ole planeeritud sõiduteede alla. Tänavavalgusti on planeeritud ühele poole tänavat eraldi maaaluse toitekaabliga.

### 10.6	Soojavarustus

Uute hoonete küte on kavandatud lokaalsetel (tahke) kütteseadmetega.

### 10.7	Sidevarustus

Planeeritava ala sidevarustus lahendatakse olemasoleva sidetrassist maakaabelliiniga.

Tabel 4	Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel

| TRASSID | PLANEERINGUS KAVANDATUD (pikkus meetrites) |
| --- | --- |
| Side | 725 |
| Elekter (keskpinge) | 550 |
| Elekter (madalpinge) | 620 |
| Elekter (tänavavalgustus) | 620 |
| Reoveekanalisatsioon | 850 |
| Vesi | 950 |
| Drenaaž | 1400 |

## Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs

Eesti kliimat mõjutavad Atlandi ookean, Põhja-Atlandi hoovus ja Islandi miinimum. Sademete hulk on muutlik, Kesk-Eestis on see keskmine 600-650 mm. Lumikatte keskmine kestvus on 75 … 135 päeva, keskmine lumikatte paksus on 30 … 40cm. Pinnakatte planeeringualal moodustavad leetunud ja gleistunud mullad, esineb ka leetjat gleimulda ja küllastamata turvastunud mulda. Madalamatel aladel (krunt nr. 18, veehaare) esineb madalsoo muldasid, turba kihi ulatus kuni 2,5m. Kõrgematel ja keskmistel kuhu on planeeritud elamukrundid esineb pinnakihis (kuni 2m sügavuseni) L ja sL, lS pinnased. Ehitusgeoloogilised tingimused madalamatel aladel on raskendatud ja kõrgematel aladel head.

Planeeringuala on drenaažiga kuivendatud, kõik planeeritud tegevused peavad olema tehtult selliselt, et olemasolev kuivendussüsteem saaks edasi toimida, selleks vajalik drenaažisüsteem ümber ehitada. Hoonestus-, teede- ja tehnorajatiste projektis näha ette drenaažisüsteemi toimiv ümberehitus, lõhutud drenaaž tuleb parandada. Drenaažisüsteemide ümberehituseks koostada projekt, milleks on vajalik taotleda projekteerimistingimused Tartu Maaparandusbüroost.

Planeeringuga kavandatavatele ehitistele ei ole vaja läbi viia keskkonnamõju hindamist.

Jäätmekäitluse korraldamise aluseks on Tartu valla jäätmehoolduseeskiri (Tartu vallavolikogu 21. veebruar 2001.a määrus nr. 2). Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse. Prügikonteinerite asukohad täpsustatakse hoone ehitusprojektiga.

## Maakasutuse ja ehitamise erinõuded kaitsealadel ja kaitsealustel objektidel, vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks

Käesolevas planeeringus puudub vajadus erinõuete käsitlemiseks.

## Servituutide määramise vajadus

Käesolevas planeeringus tehakse ettepanek jalgtee- ja liiniservituutide määramiseks, planeeritavatele krundile nr. 14, omavalitsuse, sidetrassi ja elektrivõrgu valdaja kasuks. Maakaabelliini kaitsevööndi ulatuses (1 m mõlemale poole liini teljest).

Krundile nr. 16 ja 17, määrata veejuhtimisservituut krundi nr 16 ja Kinnistu Trukitsa-Kooli kt. 79402:002:0172 kasuks.

## Riigikaitselise otstarbega maa-alad

Planeeringuga ei kavandata riigikaitselisi maa-alasid.

## Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002, mille alusel kuulub planeeritav ala elamupiirkonna tüüpi.

Planeeritud piirkonnas peab arvestama järgmiste tingimustega hoonete projekteerimisel ja paigutamisel:

- piirkonna hea nähtavus ja valgustatus ning elav keskkond;

- omanikutunde tekitamine eravalduse selge eristamise ja piiramisega;

- eravaldusele selgelt eristatav juurdepääs, sissepääsude arvu piiramine;

- planeeritava ala jälgitavus;

- eraautode parkimine vahetult elamute juures;

## Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus

Jõhvi-Tartu-Valga III- klassi maantee kaitsetsoon 50m. Samme peakraavi ehituskeeluvöönd 25m. Side ja elektri kaablite kaitsetsoon 1m kummalegi poole kaablit.

## Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik.

## Planeeringu rakendamise võimalused

Elamukruntide ehitusõigused realiseeritakse kruntide valdajate poolt. Hoonestaja kohustub enne ehitustööde algust kooskõlastama eskiis- ja ehitusprojekti piirkonna arendajaga. Ühendused tehnovõrkudega rajab piirkonna arendaja kokkuleppel tehnovõrke valdava ettevõttega. Planeeringuga kavandatud tänavate, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademevete kanalisatsiooni väljaehitaja kruntidel on koostöös vallavalitsusega piirkonna arendaja. Ehitusloa andmise eelduseks on tänavate sademetevete, valgustuse, tänava maa-alal oleva haljastuse rajamine kuni krundini vastavas kvartalis. Elamule kasutusloa andmise eelduseks on vähemalt kuni krundi piirini ulatuva tänava, tänava sademetevee kanalisatsiooni, tänavavalgustuse realiseerumine. Tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamine toimub korraga. Planeeringuga kavandatavad tänava maa-alad antakse pärast tänavate lõplikku väljaehitamist tasuta üle Tartu vallale. Avalikku kasutusse jäävate rajatiste- tänavate, jalgtänavate, haljasalade ja tänavavalgustuse hooldaja on pärast nende üleandmist Tartu vald.

## Kooskõlastused

Tabel 5

| Kooskõlastuse kuupäev | Kooskõlastatava asutuse või ettevõtte nimetus | Kooskõlastuse tingimused | Kooskõlastaja nimi |
| --- | --- | --- | --- |

# GRAAFILINE OSA

# LISAD

# Text boxes

19