AS K&H Turu 45 D 51013 Tartu tel: 7308100,

Töö nr  06DP01

A – 972

Planeeringu koostamisest huvitatud isikud: OÜ Rexy, OÜ Prelvest

Asukoht: Tartu vald

TILA KÜLAS PAIKNEVATE VAHIANNUSE, VÄIKE- ANNUSE MAAÜKSUSTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

Projektbüroo juhataja	Olev Saago		………………………………

Projektijuht 			Heiki Kalberg		………………………………

Planeerija			Toomas Põld		………………………………

OÜ Rexy			Heilo Elbrecht	………………………………

OÜ Prelvest			Tarmo Thomson	………………………………

Sisukord

1.	Planeeringu eesmärk ja andmed planeeringuala kohta	5

2.	Arvestamisele kuuluvad dokumendid	6

3.	Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks	6

3.1.	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed	7

3.2.	Olemasoleva olukorra analüüs	8

3.3.	Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine	9

3.4.	Kruntide ehitusõigus	12

3.5.	Kruntide hoonestusala piiritlemine	15

3.6.	Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	16

3.6.1.	Juurdepääs planeeringualale	16

3.6.2.	Tänavate ja teede kirjeldus ning liikluskorraldus	17

3.6.3.	Juurdepääs kruntidele	18

3.6.4.	Parkimiskorraldus	19

3.7.	Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted	20

3.8.	Kujad	22

3.9.	Tehnovõrgud ja –rajatiste asukohad	23

3.9.1.	Üldosa	23

3.9.2.	Olemasolev olukord	23

3.9.3.	Veevarustus ja tuletõrje veevarustus	23

3.9.4.	Kanalisatsioon ja sademevesi	24

3.9.5.	Gaasivarustus	25

3.9.6.	Elektrivarustus ja tänavavalgustus	26

3.9.7.	Telekommunikatsioonivarustus	27

3.9.8.	Tehnovõrkude koondtabel	27

3.10.	Keskkonnatingimuste seadmine	28

3.11.	Arhitektuurinõuded ehitistele	28

3.11.1.	Kontseptsioon	28

3.11.2.	Ehitusõigus	29

3.11.3.	Ehitusõigus vastavalt miljöötsoonidele	29

3.11.4.	Nõuded hoonete väliskujundusele	31

3.11.5.	Soovitav:	31

3.11.6.	Keelatud:	31

3.11.7.	Garaažid ja parkimine	32

3.11.8.	Kruntide moodustamine	32

3.12.	. Servituutide ja kitsenduste seadmise vajadus	32

3.13.	Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine	33

3.14.	Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus	34

3.15.	Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine	35

3.16.	Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks	35

3.17.	Koostööde ja Kooskõlastuste kokkuvõte	37

4.	Koostöö planeeringu koostamisel (skaneeritud)	38

5.	Kooskõlastused planeeringu koostamisel (skaneeritud)	41

6.	Kaardid	45

6.1.	Situatsiooniskeem	46

6.2.	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed	47

6.3.	Olemasolev olukord	48

6.4.	Põhijoonis koos kitsendustega	49

6.5.	Maakasutusplaan	50

6.6.	Tehnovõrkude planeering	51

6.7.	Aadresside skeem	52

6.8.	Illustratsioon	53

7.	Lisad	54

7.1.	Tartu Vallavalitsuse korraldus planeeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise kohta 21.06.07	55

7.2.	Planeeringu lähteülesanne	56

7.3.	Planeeringu lähteülesande lisa 1	64

7.4.	Tartu Vallavalitsuse kirjad huvitatud isikutele planeeringu algatamise kohta 21.06.07	65

7.5.	Tartu Vallavalitsuse kiri lähteülesande kinnitamise kohta 21.06.07	70

7.6.	Algatamise kuulutus ajalehes Postimees 27.06.07	71

7.7.	Maa-ameti kiri 16.04.07	72

7.8.	Tartu Vallavalitsuse kiri huvitatud isikutele planeeringu koostöö tegemise kohta 24.08.07	74

7.9.	Maa-ameti kiri 04.09.07	76

7.10.	OÜ jaotusvõrgu tehnilised tingimused 15.06.07	78

7.11.	AS Termox tehnilised tingimused 03.08.07	80

7.12.	AS Tartu Veevärk tehnilised tingimused 14.09.07	81

7.13.	Tartu Maavalitsuse kiri planeeringu kooskõlastuste määramiseks 03.12.2007	83

7.14.	Tartu Vallavalitsuse korraldus planeeringu vastuvõtmise kohta 30.01.08	84

7.15.	Vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku kuulutus ajalehes Postimees 01.02.08	85

7.16.	Ettepanekud planeeringu kohta 22.02.08	86

7.17.	Avaliku arutelu kuulutus ajalehes Postimees 29.02.08	87

7.18.	Tartu Vallavalituse vastuskiri planeeringule ettepanekute esitajatele 27.02.08	88

7.19.	Avaliku arutelul osalejate nimekiri 11.03.08	89

7.20.	Avaliku arutelu protokoll 11.03.08	90

7.21.	Kuulutus ajalehes Postimees avaliku arutelu tulemustest 20.03.08	91

7.22.	Tartu Maavalitsuse kiri planeeringu järelvalve teostamise kohta	92

7.23.	Tartu vallavolikogu otsus planeeringu kehtestamise kohta 16.04.08	93

7.24.	Kuulutus ajalehes Postimees planeeringu kehtestamise kohta 19.04.08	94

7.25.	Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne	95

# Planeeringu eesmärk ja andmed planeeringuala kohta

Planeeringuga kavandatakse alale terviklik, kontaktvööndiga funktsionaalselt ja linnaehituslikult haakuv linnaruum. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavate maaüksuste kruntideks jagamine, kruntidele sihtotstarvete ja ehitusõiguste määramine üksikelamute, ridaelamute ja korruselamute ning ärifunktsiooniga hoone(te) projekteerimiseks ja ehitamiseks ning üldkasutatavate alade kavandamine. Lisaks antakse lahendus kruntide haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Käesolev detailplaneering hõlmab Tartu vallas Tila külas Vahiannuse, Väike- Annuse ja riigile kuuluvat maaüksust. Planeeritud ala pindala on ca  17 ha.

Andmed planeeritavate maaüksuste kohta:

- nimi- Vahiannuse maaüksus (katastriüksuse tunnus 79403:002:0184);

- omanik- OÜ Prelvest;

- maakasutuse sihtotstarve- maatulundusmaa;

- pindala- 7.87ha;

- nimi- Väike-Annuse maaüksus (katastriüksuse tunnus

- 79403:002:0145);

- omanik- OÜ Rexy;

- maakasutuse sihtotstarve- maatulundusmaa;

- pindala- 3.78ha;

- nimi- Parve tee maaüksus (katastriüksuse tunnus

- 79403:002:0962);

- omanik- Tartu vald

- maakasutuse sihtotstarve- transpordimaa;

- pindala- 0,5ha;

- Lisaks jääb planeeringualasse reformimata riigimaa, millele ei ole iseseisvat katastriüksust moodustatud ja osa kohaliku maantee maa-alast.

# Arvestamisele kuuluvad dokumendid

- Kõrveküla aleviku Jaagu, Parve ja Kõrveküla puukooli kinnistute detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 16.04.2003.a otsusega nr 16);

- Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus- Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 15.11.2006.a otsusega nr 221);

- Koostamisel olev Tartu valla üldplaneering;

- Tartu valla ehitusmäärus;

- Tartu valla arengukava;

- Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2005- 2017;

- Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering `Tartu linna lähialade ja linna vahelised territoriaalsed seosed`;

- Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering `Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused`;

- Tartumaa maakonnaplaneering.

# Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

Detailplaneering on algatatud 21.06.2007. a Tartu Vallavalituse korraldusega nr 285.

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud OÜ Tartu Maakorralduse poolt koostatud 12.01.07 aktualiseeritud geodeetiline digitaalplaan täpsusastmega M 1:500. Litsentsi nr. EG 462 MA-K, töö nr. KE-6029.

## Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

Planeeritud alale kujuneb uus äärelinnalik keskkond, mis on jätkuks Kõrveküla asumile ja varem kehtestatud Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri, ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga kavandatule. Piirkonnas on valdavalt madalad 1...2 korruselised viilkatusega hooned. Viimistlusmaterjalidest on kasutusel kivi, krohv ja puit. Planeeritavad maaüksused piirnevad lõunast Murisoo maaparanduskraaviga, läänest rohumaaga, põhjast kohaliku maanteega ning idast ehitatava Pihlaka tänavaga. Kokku on alale planeeritud kolm sõidukite juurdepääsu; kaks neist põhjast e Kõrveküla asula poolt tulijate jaoks. Ala lõunapoolses nurgas olev juurdepääs on mõeldud naaber elamupiirkonnast tulijatele ja juhul, kui Murisoo maaparanduskraavi äärde rajatakse kogujatee, mis ühelt poolt on ühenduses Tartu - Jõhvi maanteega ja teiselt poolt Tartu - Jõgeva maanteega, saab see olema üheks peamiseks juurdepääsuteeks planeeringualale. Lisaks sõidukite juurdepääsudele, mis sisaldavad ka kergliiklusteede ja/või kõnniteede juurdepääse, on eraldi kergliiklustee kavandatud ala kirdepoolsesse nurka, lühendamaks planeeritud elamupiirkonna elanike jalutusteekonda Kõrveküla keskusesse. Olemasolevaid kergliiklusteid naaberaladel välja ehitatud ei ole, kuid ala kagunurgast ühendatakse kergliiklustee Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus- Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringus määratud kergliiklusteega (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 15.11.2006.a otsusega nr 221). Eelnimetatud kergliiklusteede ühendamisel tekib võimalus kergliiklusteed pidi pääseda Tartu linna. Kergliiklejate Kõrveküla keskusesse ja teistesse piirkondadesse pääsemiseks tuleb käesolevat planeeringulahendust arvestades rajada naaberaladel jätkuvatele tänavakoridoridele samade gabariitidega teed ja haljasalad.

17ha suurusele alale on planeeritud erinevad elamukvartalid, mis on liigendatud looklevate tänavate ja kõrghaljastusega. Lisaks sellele on planeeritud ärifunktsiooniga krunt (pood, kohvik, treeningklubi ja/või muud huviasutused), lasteaed või mõni muu ühiskondliku kasutusega hoone ja rekreatiivalad. Alad on jaotatud gruppidesse peamiselt funktsiooni ja arhitektuursete nõuete alusel. Hoonete planeerimisel on arvestatud naaberaladele planeeritud ja rajatud hoonestuse arhitektuurse sobivusega. Planeeringuala põhjapoolsesse ossa on kavandatud väiksemat tüüpi korterelamute kvartal. Ala keskossa on planeeritud kaks ridaelamute kvartalit. Üksikelamuid on enamalt jaolt planeeritud ala idapoolsesse ossa, väiksemas mahus lääne- ja lõunaosasse. Planeeritud ühiskondliku kasutusega hoone ja ärifunktsiooniga krunt saavad olema planeeringuala tugipunktideks, mida külastatakse tihti ka väljastpoolt planeeringuala ning seetõttu peab olema nendesse kohtadesse hea juurdepääs.

Arvestades suurt arendustegevust Tartu vallas, planeeritud leibkondade arvu ja kaugust Tartu kesklinnast (ca 6km) on juba naaberalale kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud ühistranspordi liikumise marsruut ja võimalikud bussipeatuste asukohad, mis hakkavad teenindama ka käesoleva planeeringuala elanikke. Elamispinda on planeeritud ca 239 leibkonnale. Lisaks sellele üks ärifunktsiooniga krunt kohalike elanike teenindamiseks ja üks ühiskondlike hoonete krunt (lasteaed lähipiirkonna inimeste).

Looklevate tänavate rõhutamiseks on kohustuslik ehitusjoon määratud paralleelseks tänavajoonega. Kohustuslik ehitusjoone kagus tänavast on planeeringuala ulatuses muutlik 6-15m-ni.

Krundistruktuur tänavate (transpordimaa) osas on looklev, kuid muu sihtotstarbega kruntidel (eeskätt elamukrundid) on kavandatud võimalikult ruudu- ja ristkülikukujuliselt, luues krundisiseste lahenduste kavandamiseks soodsad tingimused. Kruntide eripäraks on see, et iga krunt paikneb erineva nurga all ilmakaarte suhtes, kuid tänavaga on paralleelne.

## Olemasoleva olukorra analüüs

Planeeringualasse jäävad omandisse vormistamata maatükk (maakasutuse sihtotstarve- puudub; pindala- 4,48 ha), Vahiannuse (maakasutuse sihtotstarve- maatulundusmaa; pindala- 7,87 ha), Väike-Annuse (maakasutuse sihtotstarve- maatulundusmaa; pindala- 3,78 ha) ja Pihlaka (Parve) tee (maakasutuse sihtotstarve- transpordimaa; pindala- 0,5 ha) maaüksused. Lisaks eelnimetatud maaüksustele käsitletakse planeeringuala põhjaküljes olevat kohaliku maantee vahelist tee maa-ala.

Planeeringualast lõunasse jääb kehtestatud detailplaneeringu kohaselt Kõrve tänava maa-ala, väikeelamukrundid Kõrve tn 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Läände jääb Liivamäe maatulundusmaa krunt. Põhja poole jääb tee maa-ala ja neli suuremat väikeelamu krunti Tila küla/Koogi Karla, Kübara, Sertano ning Nurga. Idapoolselt küljelt piirneb ala Pihlaka (Parve) tee maa-alaga ja väikeelamu kruntidega (Parve, Kristo, Juhani, Mari, Reeda, Arturi, Aare, Steve, Salevi ning Jaagu- vt täpsemalt kaarti 3 „Olemasolev olukord”).

Planeeringualale jäävad järgnevad kitsendused:

- Murisoo peakraavi kalda veekaitsevöönd (10 meetrit), ehituskeeluvöönd (25 meetrit) ja piiranguvöönd (50 meetrit).

- Olemasoleva reoveepumpla kuja raadiusega 20m.

- Olemasoleva 15Kv õhuliini kaitsevöönd 20m

Planeeringualal puudub hoonestus ja kõrghaljastus. Naabruses on kerkimas üksikelamud ja osaliselt on ehitusjärgus naaberalade teedevõrk. Ala kasutatakse rohumaana. Olemas on drenaaž (olemasoleva drenaažisüsteemi asukoht geodeetilisel alusplaanil on orienteeruv). Drenaaži vesi on juhitud planeeringuala lõunaservas olevasse Murisoo peakraavi. Maapinna maksimaalne kõrguste vahe planeeringualal on 4m. (absoluutkõrgusena 47m-51m-ni.) Planeeringuala kohta on teostatud geoloogilised uuringud, (vt täpsemalt lisadest).

## Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Krundid on planeeritud optimaalse suurusega vastavalt lähteülesandele, kus on arvestatud Maa-ameti sooviga, et olemasoleva riigimaa krundipiir ühtiks võimalusel planeeritud krundi piiridega. Osade kruntide puhul oli siiski vajalik ajutiste kruntide moodustamine, et planeering oleks tervikliku lahendusega (vt kaart 5 „Maakasutusplaan”). Krundid on kavandatud eesmärgiga luua hubane elurajoon, kus erineva sihtotstarbega krundid moodustavad omaette grupid. Looklevate tänava maa-aladega luuakse stiililiselt sarnane elamupiirkond naaberalal kehtestatud detailplaneeringus kavandatule ning käesolevat planeeringuala võib käsitleda kehtestatud planeeringuala jätkuna.

Kokku on planeeritud 66 krunti; planeeringulahenduse eelsed kruntide pindalad ja planeeringulahenduse järgsed pindalad, ajutiste kruntide pindalad ning kruntide maakasutuse bilanss on esitatud tabelis 1.

Tabelis 1 on olemasolevate kruntide suurused antud hektarites (ha) vastavalt lähteülesandes antule ja ruutmeetrites (m²) vastavalt geodeetilisele alusplaanilt mõõdetule, mis osaliselt omavahel ei ühti. Tabelis on märgitud planeeringujärgne pindala ja planeeritud kruntidest tulenev viga olemasoleva krundi pindala suhtes.

Tabel 1

Maakasutuse bilanss

| Krundi nimetus või positsiooni nr (ajutise krundi olemasolul ka selle positsiooni nr) | Planeeringueelne pindala (m2 mõnel juhul ka ha, kuid siis on mõõtühikud eraldi juurde märgitud) | Planeeringujärgne pindala ja planeeritud kruntidest tulenev viga olemasoleva krundi pindala suhtes (m2) |
| --- | --- | --- |
| Reformimata riigimaa | 44881 / 4,48 ha | 44880 (viga - 1m²) |
| Pos 0 | - | 1627 |
| Pos 1 | - | 1455 |
| Pos 2 | - | 1576 |
| Pos 3 | - | 1561 |
| Pos 4 | - | 1406 |
| Pos 5 | - | 6532 |
| Pos 6 | - | 1885 |
| Pos 7 (7a) |  | 2332 |
| Pos 46 (46a) | - | 433 |
| Pos 47 | - | 2280 |
| Pos 48 | - | 2438 |
| Pos 49 (49a) |  | 378 |
| Pos 50 (50a) |  | 758 |
| Pos 53 (53a) |  | 22 |
| Pos 54 (54a) |  | 246 |
| Pos 56 (56a) | - | 7882 |
| Pos 60 | - | 6599 |
| Pos 61 | - | 3924 |
| Pos 64 (64a) | - | 708 |
| Pos 67 (67a) |  | 838 |
| Vahiannuse | 78503 / 7,87 ha | 78495 (viga - 8m²) |
| Pos 7 (7b) | - | 1969 |
| Pos 8 | - | 43 |
| Pos 9 | - | 1490 |
| Pos 10 | - | 1573 |
| Pos 11 | - | 1897 |
| Pos 12 | - | 1548 |
| Pos 13 | - | 1531 |
| Pos 14 | - | 1358 |
| Pos 15 | - | 1151 |
| Pos 21 | - | 887 |
| Pos 22 | - | 1270 |
| Pos 23 | - | 1249 |
| Pos 24 | - | 1238 |
| Pos 25 | - | 383 |
| Pos 32 | - | 331 |
| Pos 33 | - | 1274 |
| Pos 34 | - | 1339 |
| Pos 35 | - | 1231 |
| Pos 36 | - | 1234 |
| Pos 37 | - | 1361 |
| Pos 38 | - | 608 |
| Pos 39 | - | 655 |
| Pos 40 | - | 697 |
| Pos 41 | - | 593 |
| Pos 42 | - | 348 |
| Pos 43 | - | 2171 |
| Pos 44 | - | 2101 |
| Pos 45 | - | 1899 |
| Pos 46 (46b) | - | 1449 |
| Pos 49 | - | 2114 |
| Pos 50 (50b) | - | 1378 |
| Pos 51 | - | 2058 |
| Pos 52 | - | 630 |
| Pos 53 (53b) | - | 2435 |
| Pos 54 (54b) | - | 419 |
| Pos 55 | - | 279 |
| Pos 56 (56b) | - | 6874 |
| Pos 57 | - | 2662 |
| Pos 58 | - | 4539 |
| Pos 59 | - | 5045 |
| Pos 61 | - | 2996 |
| Pos 62 | - | 3473 |
| Pos 63 | - | 826 |
| Pos 64 (64b) | - | 2848 |
| Pos 65 | - | 448 |
| Pos 66 | - | 1694 |
| Pos 67 (67b) | - | 2899 |
| Väike-Annuse | 37656 / 3,78 ha | 37656 |
| Pos 15 | - | 262 |
| Pos 16 | - | 1531 |
| Pos 17 | - | 1459 |
| Pos 18 | - | 1560 |
| Pos 19 | - | 1501 |
| Pos 20 | - | 1311 |
| Pos 21 | - | 619 |
| Pos 25 | - | 1142 |
| Pos 26 | - | 1518 |
| Pos 27 | - | 1513 |
| Pos 28 | - | 1534 |
| Pos 29 | - | 1562 |
| Pos 30 | - | 1591 |
| Pos 31 | - | 1361 |
| Pos 32 | - | 898 |
| Pos 38 | - | 718 |
| Pos 39 | - | 560 |
| Pos 40 | - | 497 |
| Pos 41 | - | 666 |
| Pos 42 | - | 895 |
| Pos 55 | - | 2871 |
| Pos 56 | - | 5000 |
| Pos 61 | - | 3590 |
| Pos 63 | - | 2973 |
| Pos 65 | - | 15 |
| Pos 66 | - | 509 |

## Kruntide ehitusõigus

Kruntide ehitusõigusega (tabel 2) on määratud: 1) planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve; 2) hoonete suurim lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 4) hoonete suurim lubatud korruselisus, hoonete kõrgus või hoonete põhimahu lubatud kõrguste vahemik.

Tabelis nr 2. on hoonete suurimate lubatud ehitusaluste pindade suurused vastavuses lubatud täisehituse protsentidega, mis on käesoleva detailplaneeringu lähteülesandes antud. Elamukruntide abihoonete suurim lubatud korruselisus tohib olla üks ja kõrgus 5m. Abihoonete hulka ei kuulu prügikogumismaja. Abihoonet ja prügikogumismaja võib rajada lisaks põhihoonele väljapoole hoonestusala, kui ei kahjustata naabrusõigusi ja ollakse vastavuses tuletõrjenõuetega. Tabelis on “Hoonete suurim lubatud arv” veerus arvestatud hoonete hulka ka abihoone. Arv 2 näitab, et on lubatud ehitada põhihoone ja abihoone; arv 1 näitab, et on lubatud ehitada ainult põhihoone. Korruselamute puhul on hoonete suurima lubatud ehitusaluse pinna lahtrisse märgitud sulgudesse ka maa-aluse garaaži suurim lubatud ehitusalune pindala, mille kõrgus ei tohi olla rohkem, kui 1,5m korruselamutest põhja pool olevast kohalikust maanteest arvestatuna.

Tabel 2

Planeeritud kruntide pindalad ja sihtotstarbed; kruntide ehitusõigused

| Positsiooni nr | Krundi pindala (m²) | Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed | Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind (m²) | Hoonete suurim lubatud korruselisus, hoonete kõrgus või hoonete põhimahu lubatud kõrguste vahemik meetrites maapinnast, välja arvatud abihooned elamukruntidel. | Hoonete suurim lubatud arv (Arv 2 näitab, et on lubatud ehitada põhihoone ja abihoone, arv 1 näitab, et on lubatud ehitada ainult põhihoone.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos 0 | 1627 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 1 | 1455 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 2 | 1576 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 3 | 1561 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 4 | 1406 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 5 | 6532 | Üh 100% | 1700 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 6 | 1885 | L 100% | - | - | - |
| Pos 7 | 4304 | L 100% | - | - | - |
| Pos 8 | 43 | T 100% | 16 | 1 / 4 | 1 |
| Pos 9 | 1490 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 10 | 1573 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 11 | 1897 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 12 | 1548 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 13 | 1531 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 14 | 1358 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 15 | 1413 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 16 | 1531 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 17 | 1459 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 18 | 1560 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 19 | 1501 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 20 | 1311 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 21 | 1519 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 22 | 1270 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 23 | 1249 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 24 | 1238 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 25 | 1525 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 26 | 1518 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 27 | 1513 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 28 | 1534 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 29 | 1562 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 30 | 1591 | EE 100% | 300 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 31 | 1361 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 32 | 1229 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 33 | 1274 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 34 | 1339 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 35 | 1231 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 36 | 1234 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 37 | 1361 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 38 | 1325 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 39 | 1216 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 40 | 1194 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 41 | 1259 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 42 | 1243 | EE 100% | 250 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 43 | 2171 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 44 | 2101 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 45 | 1899 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 46 | 1882 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 47 | 2280 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 48 | 2438 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 49 | 2492 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 50 | 2136 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 51 | 2058 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 52 | 630 | Ü 100% | - | - | - |
| Pos 53 | 2457 | EE 100% | 400 | 2 / 7-8,5 | 2 |
| Pos 52 | 666 | Ü 100% | - | - | - |
| Pos 55 | 1797 | Ä 100% | 800 | 2 / 7-8,5 | 1 |
| Pos 56 | 19578 | Ü 100% | - | - | - |
| Pos 57 | 2662 | EK 100% | 1200 (1283) | 3 / 10-12,5 | 1 |
| Pos 58 | 4539 | EK 100% | 1200 (2635) | 3 / 10-12,5 | 2 |
| Pos 59 | 5045 | EK 100% | 1200 (2589) | 3 / 10-12,5 | 2 |
| Pos 60 | 6599 | EK 100% | 1200 (3081) | 3 / 10-12,5 | 2 |
| Pos 61 | 10514 | L 100% | - | - | - |
| Pos 62 | 3473 | L 100% | - | - | - |
| Pos 63 | 3798 | L 100% | - | - | - |
| Pos 64 | 3556 | L 100% | - | - | - |
| Pos 65 | 463 | L 100% | - | - | - |
| Pos 66 | 2203 | L 100% | - | - | - |
| Pos 67 | 3737 | L 100% | - | - | - |

EE – väikeelamumaa

EK – korruselamumaa

Th – tootmishoonete maa

Ä – ärimaa

L – transpordimaa

Ü – Sotsiaalmaa (üldmaa)

002 Ä – ärimaa, 005 Ü - Sotsiaalmaa, 0050 Üh – Ühiskondlike hoonete maa, 007 L – transpordimaa, 0010 EE – väikeelamumaa, 0011 EK – korruselamumaa, 0030 Th - tootmishoonete maa (vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 36 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused)

Kruntidel on maapinna kõrguste muutmine lubatud vajaliku

vertikaalplaneerimise otstarbel. Kõikidel kruntidel peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevat sademevett ei juhita naaberkruntidele.

## Kruntide hoonestusala piiritlemine

Hoonestusalade kujud on planeeritud üldjuhul vastavalt kruntide kuju järgi.

Detailplaneeringu põhikaardil on tähistatud põhihoone võimalik asukoht ja maht krundile planeeritud hoonestusalas, st et planeeritud põhihoonet võib ehitada ainult joonisel näidatud hoonestusalasse ja krundi ehitusalusele pindalale va abihooned ja prügikogumismajad. Soovituslik on ehitada naabriga kahe peale üks abihoone ja prügikogumismaja krundi piirile tingimusel, et hoone on ühtse väljanägemisega mõlemal krundil (põhihoonega ühesugune või sarnane katusetüüp ja põhihoonega sobivad fassaadikattematerjalid). Selline viis muudab hoonete paiknemise kompaktsemaks ja ei teki palju pisikesi eriilmelisi abihooneid ja prügikogumismaju.

Hoonestusalale on seatud kohustuslik ehitusjoon, kus hoone üks külg (fassaadil) peab asuma kohustuslikul ehitusjoonel. Hoonete täpne asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus.

Planeeringualasse ulatuvad piirangud:

- Olemasoleva reoveepumpla kuja (20meetrit);

- Murisoo peakraavi kalda veekaitsevöönd (10 meetrit), ehituskeeluvöönd (25 meetrit) ja piiranguvöönd (50 meetrit).

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

### Juurdepääs planeeringualale

Planeeringuala jääb Tartu kesklinnast kõige otsemat teed liikudes ca 6km kaugusele ja Kõrveküla alevikust u 0,5km kaugusele. Planeeritud ala piirneb

põhjast kohaliku maanteega ning idast ehitatava Pihlaka tänavaga (Parve teega). Kokku on alale planeeritud neli juurdepääsu lisaks ja üks eraldi juurdepääs kergliiklejatele; kolm neist on planeeritud põhjast e Kõrveküla asula poolt tulijate jaoks. Ala lõunapoolses nurgas olev juurdepääs on mõeldud naaber-elamupiirkonnast tulijatele ja juhul, kui Murisoo maaparanduskraavi äärde rajatakse kogujatee, mis ühelt poolt on ühenduses Tartu - Jõhvi maanteega ja teiselt poolt Tartu - Jõgeva maanteega, saab see olema üheks peamiseks juurdepääsuteeks planeeringualale. Tartu linnast tulijad pääsevad kõige paremini planeeritud alale Vana-Narva mnt kaudu, mille kõrvale on rajatud kergliiklustee. Sellest tulenevalt on juurdepääs planeeritud alale hea. Juurdepääs planeeritud alale muutub kergliiklejate jaoks veelgi paremaks, kui välja ehitatakse Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus- Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringus kehtestatud teed. Eelnimetatud ala kaudu pääsevad jalakäijad ja jalgratturid piki kergliiklusteid ohutumalt planeeringualalt Vana-Narva mnt äärse kergliiklusteeni. Samas on lõunapoolse naaberala väljaehitamine aluseks, et käesolevast planeeringualast hakkaks läbi käima ühistransport. Alale on kavandatud ühistranspordi peatuste ligikaudsed asukohad. Kõigi planeeritud juurdepääsude puhul on olemas eraldi jalakäijate tee, kolmel juurdepääsul on olemas eraldi kergliiklustee.

### Tänavate ja teede kirjeldus ning liikluskorraldus

Planeeritud teed on looklevad, välditud on pikki sirgeid lõike. Tänavate ristumiskohtadel tuleb liiklus korraldada parema käe reegli järgi. Planeeringuala peatänavate ristumiskohale on kavandatud ringtee. Need meetmed aitavad rahustada uues elamupiirkonnas liiklust. Kitsa tänavaruumi tõttu on ringristmiku ring kavandatud sümboolsena. Et suuremad veoautod saaksid ringristmikul pöördeid sooritada, tuleb ring rajada kõva kattega ja mitte üle 5cm kõrgusena andmaks võimaluse vajadusel veoautodega ringist üle sõitmiseks. Täpsemalt määratakse tänavate ristumiskohtade liikluskorraldus teede projekteerimise käigus. Lubatud või keelatud pöördeid ei ole nooltega joonisel näidatud, sest kõigil ristmikel on kõik vasak- ja parempöörded lubatud vastavalt Eestis kehtivatele liikluseeskirjadele. Planeeritud tänavate sõidukiirus on piiratud. Soovitatav on seada alale 30km/h kiirusepiirang.

Tänava maa-ala laiuseks on ca 8-18m, planeeritud sõidutee ligikaudne laius on 4,5-6m. Kergliiklustee laiuseks on planeeritud 3,5m ja kõnnitee laiuseks 2-2,5m. Sõidutee ja kergliiklustee või jalakäijate tee vahele on planeeritud 1,5-3m laiune haljasriba vastavalt võimalustele, mis tagab kergliiklejate parema ohutuse ja märja ilma korral on paremini takistatud kergliiklejate pritsimine veega autojuhtide poolt. Peatänavatele (18m laiused) on haljasribaga kergliiklustee kavandatud ühele poole tänavat ja 2m laiune jalakäijate tee teisele poole tänavat arvestades, et peatänaval igas kohas ei ole võimalik teed ületada ning mõlemas suunas liikuvatele bussidele on ette nähtud peatused. Täpsed teede dimensioonid tuleb lahendada projektiga. Peatänava ristumisel Murisoo peakraaviga tuleb kraavi paigaldada truup. Kõigile tänavatele on planeeritud tänavavalgustus. 12-18m laiustele tänavatele tuleb paigaldada 8-10m kõrgused ja 8 m laiustele tänavatele paigaldada 4-6m kõrgused valgustimastid. (vt lõiked kaardil nr 5, tehnovõrkude planeering).

Parve tee (Pihlaka tänava) maa-ala on arvestatud planeeringuala sisse, sest selle maa-ala kaudu on mitmetele planeeritud kruntidele kavandatud juurdepääs ja tehnovõrkude ühendused. Parve tee (Pihlaka tänava) tänavavalgustuse jaoks saab ära kasutada olemasolevaid elektriõhuliini poste.

Tänavate kavandamisel on võimalusel välditud tupikteede tekkimist. Mõlemast otsast avatud tänavad hõlbustavad juurdepääsetavust ja vähem võimalusi ummikute tekkeks. Jalakäijatel ja jalgratturitel on võimalus liikuda ringidena ümber elamu kvartalite (koeraga jalutajad, lapsed jalgratastega jne.). Murisoo peakraavi äärde on kavandatud jalgrada, mis tuleb ühendada kraavi vasakule kaldale juba varem planeeritud jalgrajaga ning ühendada need sildadega, et tekiks võimalus liikuda ringidena tervisesporti tehes, koeraga jalutades või lihtsalt jalutades. Jalgrada on kavandatud ala kõige väärtuslikumasse piirkonda, kus on vesi ja kõrghaljastus. Pikemas perspektiivis, kui naabrusesse Murisoo peakraavi serva koostatakse veel detailplaneeringuid, tuleb arvestada jalgrajaga ka teistes planeeringutes.

Tänava maa-alale jäävad osadesse kohtadesse väiksed rohelised skväärid ( põhikaardil tähistatud esindusplatsi nimetusega). Skvääril e esindusplatsil võiks olla esinduslik ja praktiline funktsioon, mis paistab silma eelkõige esteetilise, kultuurilise või ajaloolise poole pealt. Skväär on koht, kuhu võiks rajada dekoratiivsemat haljastust ja paigaldada mõne skulptuuri, mis ajalooliselt, kultuuriliselt või muul viisil on seotud antud piirkonnaga. Praktiline pool seisneb selles, et see võiks olla koht tänavaruumis, kus inimene saab istepingil jalga puhata ja teiste piirkonna elanikega vestlust arendada.

Planeeringualale kavandatud teede kõrgused on märgitud kaardil 6 „Tehnovõrkude planeering”.

### Juurdepääs kruntidele

Juurdepääsud kruntidele on planeeritud võimalikult väikse liikluskoormusega tänavatelt. Korruselamute ja ridaelamute puhul on võimalusel planeeritud üks juurdepääs ja parkimisala kahe krundi jaoks, mis soodustab sujuva liikluse ja maksimaalse liiklusohutuse tänavatel, mille juures on arvestatud ka säästva arengu põhimõtteid, (tekitada võimalikult vähe kõvakattega ala). Kõrvatänavatelt (laius 12m) võib rajada juurdepääsu igale ridaelamuboksile eraldi, kui see järgnevas staadiumis projekteeritavat lahendust paremini toetab.

Planeeritud kruntidele on määratud ka krundipiiri osa, millelt ei või rajada juurdepääse (vt kaarti nr 4, „Põhikaart kitsendustega”).

### Parkimiskorraldus

Üksikelamute, ridaelamute ja korruselamute juurde on planeeritud kaks parkimiskohta leibkonna kohta, mis on rohkem, kui Eestis kehtiv standard „Linnatänavad EVS 843:2003” nõuab. Korruselamute puhul on arvestatud maksimaalsest brutopinnast ca 80m² korteri kohta (sealhulgas on arvestatud juba trepikodade ja muude ühiskondlike ruumidega). Täpsemalt vt tabel 3, kus on toodud parkimiskohtade arv ühe krundi kohta. Juhul, kui mitmel krundil on parkimiskohtade normarvutus ühesugune, on vastavas reas toodud kõik positsioonid, kus kehtib ühesugune parkimiskohtade norm- ja planeeritud arvutus.

Parkimiskohtade arvutus on tehtud äärelinna normatiivide järgi.

Parkimine on tänava-alal lubatud vastavalt liikluseeskirjale, kui ei takistata liiklust ja ei blokeerita kruntidele juurdepääsusid. Korruselamute hoonevälised parkimisalad ja lasteaia parkimisalad on planeeritud tänava maa-alele, et vältida krundisisest autode liiklemist ja suuri asfaltpindasid. Parkimisalad, kus on rohkem kui 10 kohta, tuleb liigendada kõrghaljastusega ning paigaldada liiva - õlipüüdurid.

Parkimiskohad on näha kaardil nr 4., kus parkimiskohad on välja joonistatud korruselamute, ridaelamute, ärihoone ja lasteaia juurde. Parkimiskohtade arv peab igal krundil vastama Eestis kehtivale standardile „Linnatänavad EVS 843:2003”.

Tabel 3.

Parkimiskohtade kontrollarvutus

| pos. nr. | Ehituse otstarve/liik | norm. Arvutus elanikele / külalistele | normatiivne parkimiskohtade arv* suhtes korterite arvuga | planeeringus ette nähtud parkimiskohtade arv krundil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pos 0-4, 8-9-42 | Üksikelamu | 1-2 1 | 2-3 | 3 |
| pos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 | Ridaelamu (3korteriga) ja / või kaksikelamu | 1,2 0,2 | 1,4*3 | 6 |
| pos 49, 53 | Ridaelamu (3-4korteriga) ja / või kaksikelamu | 1 0,1 | 1,4*4 | 8 |
| pos 57 | Kuni 22 korteriga elamu | 1 0,1 | 1,1*22 | 45 |
| pos 58-60 | Kaks kuni 22 korteriga elamut | 1 0,1 | 1,1*22*2 | 90 |
| Pos 5 | Lasteaed (vm ühiskondlik hoone) | 1/200 | 17 | 17 |
| pos 55 | Asutus (suure külastajate arvuga) | 1/50 | 32 | 44 |

Kõik planeeritud transpordimaa sihtotstarbega krundid on planeeringus määratud avalikuks kasutuseks vastavalt kehtiva teeseaduse sätestatud korra alusel. Antud planeeringu põhikaardile kantud kohustuslik ehitusjoon ühtib teekaitsevööndiga.

## Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Kõrghaljastuseks nimetatakse puittaime, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt 1,3m kõrguselt) on vähemalt 0,08m.

Planeeritud alal puudub olemasolev kõrghaljastus. Pinnas on planeeritud alal niiske, mille tõttu sobivad sinna niiskuslembesed puittaimed.

Kõikidele tänavatele, mille laius on vähemalt 12m, on planeeritud 3m laiune haljasriba kõrghaljastuse rajamiseks. Erandina on planeeringuala idaservas olemasoleva situatsiooni tõttu kavandatud tänava maa-ala haljasriba laiusega 1,5m, kuhu on planeeritud põõsarida. Kõrghaljastuse rajamisel tänava maa-alale arvestada tehnovõrkudest tulenevate nõuetega; puittaime liigi valikul võtta arvesse tema vastupidamise võimet niiskes pinnases ja soola ning heitgaaside talumist (sobivad liigid oleksid pooppuu, hõberemmelgas, raagremmelgas, siberi kontpuu, punapaju).

Murisoo peakraavi paremale kaldale on planeeritud kõrghaljastus, mis markeerib kraavi kulgemist vertikaalselt ja kaitseb mänguväljakuid põhja- ja idapoolsete külmade tuulte eest.

Mänguväljakute asukoha valikul tuleb arvestada kindlasti seda, et sinna paistaks päevane ja õhtune päike. Haljastuse rajamisel

arvestada taimeliikide sobituvusega ümbritsevasse keskkonda, mullastikku, taimede omavahelist sobivust ja antud piirkonnale iseloomulikust (siia sobivad eelkõige erinevad remmelga-, paju- , kontpuu- ning vähesel määral okaspuuliigid, mis taluvad rohkem niiskust - näiteks mänd).

Ärimaa sihtotstarbega kruntidele tuleb haljastust rajada minimaalselt 20% ulatuses, korruselamute ja ühiskondlike hoonete maa kruntidele minimaalselt 40% ulatuses, väikeelamumaa kruntidele minimaalselt 60% ulatuses kogu krundi pindalast.

Krundid peavad olema heakorrastatud ja haljastatud.

Krundi piiridele võib rajada piirdehekke kõrgusega 1,5 meetrit.

Krundi vertikaalplaneerimise lahendusega tuleb tagada sademevee äravool sademeveekanalisatsiooni või Murisoo peakraavi. Sademevee juhtimine naaberkrundile on keelatud.

Heitlehiste ja igihaljaste puude osakaal võiks olla 75% ja 25% kogu planeeringuala ulatuses, lähtudes igihaljaste puude vähestest liikidest, mis niiskemas pinnases vastu peavad.

Antud planeeringualale on kavandatud kolm rekreatiivse sihtotstarbega roheala, millest kaks väiksemat alla 1000m² suurust ala jäävad ridaelamugruppide keskele. Selle tulemusel jäävad need kaks üldmaa sihtotstarbega krunti ridaelamute elanike käsutusse. Üldmaa krunt on ridaelamu elanike ühisomand, kus kõigil tekib kohustus seda üldmaa krunti korras hoida (näiteks teatud aja tagant hoolitseb iga leibkond ala korrashoiu eest). Murisoo peakraavi äärde on planeeritud ca 2 ha suurune avalikuks kasutuseks mõeldud rekreatiivala. Rekreatiivalale on kavandatud kergkattega jalgrada, mida saab kasutada näiteks koertega jalutamiseks ja tervisespordiks. Kindlasti rajada alale laste- ja pallimänguväljakuid ning Murisoo peakraavi kallas kujundada atraktiivsemaks purrete ja sildadega, tuues inimese veele lähemale, pakkumaks mitmekesisemat looduskeskkonda. Seda kõike saab rajada juhul, kui Murisoo peakraavi äärset kogujateed välja ei ehitata.

Planeeringuga on ette nähtud rajada kõigile elamute ja lasteaia krundipiirile piirdetarad. Erandiks on planeeringu kontseptsiooniga määratud korruselamugrupid, kus Pos 57 ja 58 ning Pos 59 ja 60 hooned on ümbritsetud ühise piirdetaraga. Äriotstarbega krundi piirile ei ole kohustus piirdetara rajada, kuid on lubatud. Inimeste vaba juurdepääs hoonele peab olema hoone lahtioleku aja jooksul tagatud.

Elamukvartalites ei tohi piirete kõrgus ületada 1,5 meetrit ning tänavapoolsed piirded peavad olema läbipaistvad. Külgmiste piiretena võib kasutada võrkaia lahendusi koos hekkide mahuga. Piirete kujundusele võidakse arendaja poolt püstitada erinõuded vastavalt miljöötsoonidele.

Prügikonteinerite asukohad määratakse igale krundile eraldi vastavalt konkreetsele ehitusprojektile. Võimalusel rajada prügikogumismaja eelkõige ühiskondliku kasutusega hoonetele, korruselamutele ja ridaelamutele.

## Kujad

Kujade puhul on arvestatud Eesti vabariigi poolt kinnitatud määrusega 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.

Vastavalt tuleohutusnõuetele peab hoonetevaheline kuja olema vähemalt 8m. Detailplaneeringuga lubatud madalaim tulepüsivusklass üksikelamutel ja

paaris- ning ridaelamutel on TP 3; samas tohib ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Korruselamutel ja ärihoonetel on madalaim lubatud tulepüsivusklass TP 2; samas tohib ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Ehitiste täpsem tulepüsivusklass määratakse projekteerimise käigus. Abihoone võib paikneda ka väljaspool hoonestusala, kui see on kooskõlas tuletõrjenormide ja naabrusõigustega.

Olemasoleval Murisoo peakraavil on veekaitsevöönd (10 meetrit), ehituskeeluvöönd (25 meetrit) ja piiranguvöönd (50 meetrit) kraavi veepiirist mõõdetuna ning olemasoleva reoveepumpla kuja raadiusega (20meetrit).

## Tehnovõrgud ja –rajatiste asukohad

### Üldosa

Detailplaneeringuga on tehnovõrkudest esitatud olemasolevad ja planeeritud tehnovõrgud. Kruntide ühendused tänaval olevate võrguliinidega ja ühendused olemasolevate tehnovõrkudega väljaspool planeeringuala on lahendatud skemaatiliselt. Täpsed krundiühenduste asukohad ning tehnovõrkude ühendamine väljaspool planeeritud ala tuleb lahendada kõikidel tehnovõrkudel täpsemalt projekteerimise käigus.

### Olemasolev olukord

Planeeringualast läheb diagonaalselt ida – lääne suunaliselt läbi 15kV õhuliin olemasolevasse Kade alajaama. Ala lõunapoolses nurgas asub reovee pumpla ning ida servas Parve tee maa-alal on olemas reovee- ja veetorustik. Lisaks kulgeb sellel tänava maa-alal madalpinge õhuliin. Kogu planeeringuala ulatuses on olemas drenaažitorustik, mille kaudu juhitakse sademevesi ala lõunapoolses servas olevasse Murisoo peakraavi.

### Veevarustus ja tuletõrje veevarustus

Veevarustus ja tuletõrje veevarustus on planeeritud vastavalt AS Tartu Veevärk poolt väljastatud tehnilistele tingimustele (väljastatud 14.09.2007, INF/1025) Planeeritud veetorustik ühendatakse Vahi külas Mari ja Savimäe kinnistute jaoks projekteeritavast torustikust ja Tartu Valla vallamaja juures oleva Tartu linnast tuleva De 110 PE veetorustikuga, mis tuleb ka omavahel ühendada magistraaltorustikuga, et planeeringualal tagada vajalik veetagavara.

Kokku on planeeringuala maksimaalne ööpäevane vee tarbimismaht 107 m³ (4 inimest leibkonnas, arvestusega inimese kohta 120 liitrit vett ööpäevas ja lisaks lasteaed ning ärihoone).Tänavatele on planeeritud ringveetorustik.

Igale krundile on planeeritud tänavatorustikust eraldi ühendustorustik. Veetorustiku täpne asukoht ja ühendused hoonetega täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.

Tuletõrje veevarustuseks on olemas planeeringualast ca 1,8 km kaugusel asuv Vasula järv, kuid alale on planeeritud ka tuletõrjehüdrandid 300m vahekaugusega piki tänavaid. Kokku on planeeritud 5 tuletõrjehüdranti.

Välistulekustutusvee tarbimisvajadus 10l/s. (vastavalt Eestis kehtivale standardile „Ehitiste tuleohutus” EVS 812-6:2005), on see piisav; selle standardiga tuleb arvestada ka edasise projekteerimise käigus). Tuletõrjehüdrantide veevarustuse jaoks tuleb täiendada Kõrveküla veevõrku, et piisav veekogus planeeritud ala jaoks kätte saada. Juhul, kui veevarustus tuletõrjehüdrantide jaoks võetakse puurkaevudest, peab puurkaevude võimsus tagama vastavalt nõuetele piisava koguse vett tuletõrjehüdrantide jaoks. Vee ja tuletõrje veevarustuse projekteerimiseks võtta tehnilised tingimused piirkonnas Vee ja tuletõrje veevarustuse võrku valdavalt ettevõttelt.

### Kanalisatsioon ja sademevesi

Reoveekanalisatsiooni hulk on sama, mis tarbitava vee hulk. Planeeritud kruntide reoveekanalisatsioonitorustik juhitakse planeeringuala lõunapoolses nurgas olemasolevasse rekonstrueeritavasse reoveepumplasse.

Planeeritud ööpäevane reoveekogus kogu alale on: 107 m³ Igale krundile on planeeritud eraldi ühendustorustik tänavatorustikuga.

Planeeritud ala võrreldes naaberaladega asub küllaltki madalal ning seetõttu on sellel alal olemasolev drenaažitorustik, mis enamjaolt antud planeeringu- lahenduse tõttu kuulub likvideerimisele, kuid drenaažitorude asemel juhitakse sademevesi ära rajatava sademeveekanalisatsiooni kaudu. Arvestatud on ka planeeritud ala läbivate drenaažitorustikega, mis kuivendavad naaberalasid, et ka see vesi ära juhtida. Planeeringualal on kahes kohas drenaažitoru ümber tõstetud ning ühendatud seejärel sademeveekanalisatsiooniga. Olemasoleva drenaaži-süsteemi asukoht geodeetilisel alusplaanil on orienteeruv.

Ühepereelamu kruntide kõvakattega aladele kogunev sademevesi tuleb juhtida tänava sademeveekanalisatsiooni ning pinnasele kogunev sademevesi immutada lokaalselt. Ridaelamute, korruselamute, ärimaa krundi ja tänava maa-ala parkimisaladele (kus on üle viie parkimiskoha), nähakse ette sademeveekanalisatsioon (mis ühendatakse tänava sademevee kanalisatsioonivõrguga) ja liiva-õlipüüdurid.

Sademevesi juhitakse ära Murisoo peakraavi ja vajadusel planeeringuala põhjapoolses servas olevasse maaparanduskraavi isevoolsena. Vajadusel teha enne projekteerimist uuringud, kas Murisoo peakraav suudab antud planeeringualalt kokku kogutud sademevett vastu võtta või on vajalik Murisoo peakraavi rekonstrueerida.

Kruntidel on keelatud suuremahuline maapinna kõrguste muutmine. Kõikidel kruntidel peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevat sademevett ei juhitaks naaberkruntidele. Tänavad ehitada sedasi, et sademevesi koguneks kõik sademeveekanalisatsiooni. Tänavate ristumiskohtadele on planeeritud orienteeruvad kõrgusarvud (vt joonis 6. „Tehnovõrkude planeering”).

Reovee- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerimiseks võtta tehnilised tingimused piirkonnas kanalisatsiooni- ja sademevee võrku valdavalt ettevõttelt.

### Gaasivarustus

Gaasivarustus on planeeritud vastavalt AS Termox poolt väljastatud tehnilistele tingimustele (väljastatud 03.08.2007).

Planeeritud kruntide gaasiga varustamine toimub Tartu linnast piki Vana-Narva maanteed kulgeva perspektiivse gaasitorustiku kaudu. Perspektiivse gaasitorustiku maksimaalne töörõhk MOP 4,0 bar ja läbimõõt PE 160 mm. Gaasitrassi paigaldus koridor on planeeritud vastavalt Eesti Vabariigi kehtivate normdokumentide nõuetele. Gaasivarustuse tagamiseks on planeeringuala keskmesse tänava maa-alale ette nähtud ala 2,5x2,5 m rõhuregulatsioonisõlme rajamiseks. Eeldatav vajalik gaasikogus planeeringualal on – 450 nm3/h.

Gaasitorustiku projekteerimiseks võtta tehnilised tingimused piirkonnas gaasivõrku valdavalt ettevõttelt.

Planeeringualal on lubatud kasutada ka lokaalkütet võimalust.

### Elektrivarustus ja tänavavalgustus

Elektrivarustus on planeeritud vastavalt OÜ Jaotusvõrgu poolt väljastatud tehnilistele tingimustele (väljastatud 15.06.2007, nr 119927).

Elektriühendus on planeeritud planeeringualast kirdesse jäävast Kade alajaamast: Sellesse alajaama siirdub ka diagonaalselt üle planeeringuala olemasolev 15kV õhuliin, millele antud planeeringuga on näidatud planeeringuala ulatuses uus asukoht tänava maa-alal ning ümbertõstmisel asendatakse see 15kV maakaabliga.

Ala summaarne, arvestamata üheaegsustegurit, peakaitsmete suurus on 3 x 2020 A. Lisaks Kade alajaama toitele on planeeringualale planeeritud üks komplektalajaam lisaks, et elektrivarustus planeeringuala jaoks oleks piisav. Alajaama asukoht on valitud eeldatavasse koormuskeskmesse. Kui alajaam tänavalt või hoovipoolt liialt nähtaval on, tuleb nende ümber istutada hekk või katta ronitaimega sedasi, et see ei takistaks juurdepääsu alajaamale. Kõrgepinge elektrikaablid on planeeritud ringvõrguna alajaamade vahel. Ühepereelamu kruntide piirile on planeeritud võimalusel üks kilp kahe kuni nelja krundi peale. Ridaelamute, korruselamute ja äripindade tarbeks on planeeritud igale krundile eraldi kilp. Liitumiskilpide elektritoited nähakse ette 0,4kV maakaablitega olemasolevast Kade alajaamast ja planeeritavast alajaamast. Planeeringuala idaservas Pihlaka tn (Parve teel) on olemasolev madalpinge õhuliin, mille postidel olevate kilpide küljest saavad naaberkinnistute omanikud elektritoite. Parve teest läänepoole jäävatele planeeringuala kruntidele on madalpinge kaabliühendus planeeritud vastavalt vajadusele õhuliini mastidelt maakaabliga. Elektrikaablite täpne asukoht ja ühendused hoonetega täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus. Elektrivõrk on planeeritud maa-aluse kaabelliiniga.

Kõigile tänavatele on planeeritud tänavavalgustus. 12-18m laiustele tänavatele tuleb paigaldada 8-10m valgustid ja 8 m laiustele tänavatele paigaldada 4-6m kõrgused valgustid (vt lõiked kaardil nr 6, „Tehnovõrkude planeering”). Võimalusel paigaldada Parve teel olevatele õhuliini mastidele valgustid, kui mastide kõrgus ja asukohad on selleks sobivad. Vastasel juhul tuleb paigaldada eraldi uued valgustimastid või olemasolevad mastid ümber tõsta. Kõrghaljastuse ja valgustite paiknemine tänaval tuleb täpsemalt lahendada projektiga, et kõrghaljastus ei hakkaks varjama valgustist paistvat valgust tänavale.

Elektrivõrgu projekteerimiseks võtta tehnilised tingimused piirkonnas elektrivõrku valdavalt ettevõttelt.

### Telekommunikatsioonivarustus

Planeeritud telekommunikatsioonikaabli ühendus saadakse Kõrveküla ATJ-ist Kõrveküla alevik Hariduse tn 1. Telekommunikatsiooni-kaabel on planeeritud kõnnitee ja muru alla, kust saavad ühenduse kõik krundid. Korruselamutesse, lasteaeda ja ärihoonesse (soovitavalt sisestuse lähedusse) projekteerida vajalikumahuline SK tüüpi sidekontrollkapp ja vajaliku mahuga andmesidekapp.

Telekommunikatsioonivõrgu projekteerimiseks võtta tehnilised tingimused telekommunikatsioonivõrku valdavalt ettevõttelt.

### Tehnovõrkude koondtabel

Tabel 4

Tehnovõrkude rajamise koondtabel

| Tehnovõrgu nimetus | Planeeringu algatamise eelne tehnovõrgu pikkus (m) | Planeeritud tehnovõrgu ligikaudne pikkus |
| --- | --- | --- |
| Madalpinge elektrikaabel | - | 3600 |
| Madalpinge elektriõhuliin | 350 |  |
| Keskpinge elektrikaabel | - | 2100 |
| Keskpinge elektriõhuliin | 700 Kuulub likvideerimisele |  |
| Tänavavalgustuse madalpinge elektrikaabel | - | 2650 |
| Tänavavalgustuse madalpinge õhuliin | - | 350 |
| Telekommunikatsioonikaabel | 450 | 3600 |
| Isevoolne reoveekanalisatsioonitoru | 450 | 3300 |
| Sademeveetoru |  | 3200 |
| Drenaažisüsteemi peatorustik | 2060 kuulub likvideerimisele | 125 |
| Veetoru |  | 3300 |
| Gaasitoru |  | 3750 |

## Keskkonnatingimuste seadmine

Planeeritud alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte.

Jäätmemajandus tuleb korraldada kas igal krundil iseseisvalt või kruntide peale ühiselt. Olmejäätmed, samuti õli- ja muud ohtlikud jäätmed, tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Prügikonteinerite täpseid asukohti kruntidel pole planeeringuga määratud, nende asukohad määratakse igale krundile eraldi vastavalt konkreetsele ehitusprojektile. Vastavalt prügi- majandusele (sorteerimise vajadusele ja paljude erinevate konteinerite olemasolule) on soovitav rajada prügikogumismajad, kus konteinerid on silma alt ära ja kompaktselt ühes kohas. Planeeringualale paigaldatavatele prügikonteineritele peab olema prügiveoautode juurdepääs tagatud vähemalt 10m kaugusele konteineritest.  Olmejäätmete äravedajal peab olema jäätmeluba. Litsents on nõutav ohtlike jäätmete käitlemisel.

Olemasolev sademevesi juhitakse planeeringualalt ära töökorras oleva maaparandussüsteemi kaudu Murisoo peakraavi. Planeeringulahenduse tõttu likvideeritakse maaparandussüsteem kogu ala ulatuses ning asendatakse sademeveekanalisatsiooniga. Drenaaži peatorustik, mis on juhitud naaberaladelt planeeritud alale, tuleb ühendada planeeritud sademeveekanalisatsiooniga, et ka naaberalade kuivendussüsteem toimiks samamoodi edasi. Kruntidele ja tänavatele, kus on parkimisalad planeeritud rohkem, kui viiele autole, tuleb rajada sademeekanalisatsioon koos liiva- ja õlipüüduritega.

## Arhitektuurinõuded ehitistele

### Kontseptsioon

Korrektse väljanägemisega asumi väljakujunemiseks on aluseks võetud naaberalal juba kehtestatud Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus- Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kontseptsioon, et tekiks koos planeeritud elurajooniga suurem ühtse stiiliga asum. Peamised reeglid, mida ühtse asumi planeerimisel on arvestatud:

- looklevad tänava jooned (kohustuslik ehitusjoon, tee joon tänava maa-ala piir);

- ühtne maht korruselamutel, ridaelamutel, paarismajadel ja ühepereelamutel;

- viimistlusmaterjalide, katuse tüübi, hoone tüübi ja mahu alusel erinevate hoonegruppide moodustamine (ehk erinevate miljöötsoonide tekitamine).

Käesolevas planeeringulahenduses on kavandatud kolm erinevat miljöötsooni, mis jagunevad vastavalt elamutüübi, katusetüübi ja fassaadis domineeriva materjali ning värvikombinatsiooni alusel (hoone põhivärv hele pastelne, väiksemad detailid nagu aknaraamid, tuulekastid (räästad), sokkel jne. värvida aktsentidena tumedamas pastelses toonis, mis muudab hoone ilmekamaks ja toob erinevad kontuurid paremini esile. Katuse lubatud värvitoonid on pastelne hall, pruun ja must. Lubatud katusetüübid on räästaga viil- või kaldkatused.

Hooned kruntidel paigutatakse kohustuslikult tänavate poolsetele ehitusjoontele, mille tulemusena moodustuvad ühtsed kumerad hoonestusread, mis on kogu planeeringu kontseptsiooni omapäraks. Seoses suure alaga on osades kohtades erinevatel tänavapooltel kohustuslik ehitusjoon muutlik, kuid mitte vähem, kui 6 meetrit tänava maa-alast. Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema hoone põhimahust vähemalt üks sein. Varikatused, trepid ja muud väiksemad mahud võivad ulatuda väiksemas mahus üle kohustusliku ehitusjoone tänava poole.

### Ehitusõigus

Hoonestaja kohustub enne ehitustööde algust kooskõlastama eskiis- ja ehitusprojekti piirkonna arendajaga ja Tartu valla arhitektiga.

### Ehitusõigus vastavalt miljöötsoonidele

Korruselamute kvartal - moodustavad korruselamud kruntidel 57-60. Seda tsooni iseloomustavad 5-15º kaldega kald- või viilkatused. Viilkatuste puhul võib katuseharja suund olla paralleelne ja risti tänavaga, kuid kõigil korruselamutel tuleb katus lahendada ühtselt. Elamud on kahe- kuni kolme- korruselised (va parkimiskorrus, mis on osaliselt maa-all) maksimaalse kõrgusega kuni 12,5m. Sokli kõrguse arvestamisel on 0- kõrguseks arvestatud ala põhjapoolses servas oleva kohaliku maantee olemasolevat kõrgust. Sokli kõrguseks on lubatud kuni 1,5 meetrit, et oleks võimalik rajada osaliselt maa-alust garaaži. Parkimiskorruse hoonestusala on planeeritud suuremalt, kui hoone 1 elukorruse elamispinna alune ala, et vajalik arv autosid maa-alusesse garaaži ära mahuks. Sokli osa on soovituslik katta pinnasega, et peita kõrget soklit ja tekiks efekt, kus elamud asetsevad justkui küngaste otsas ning korruselamu esimestele korrustele on võimalik sokli peale rajada terrasse. Terrassid on soovituslik rajada ka korruselamute kõrgematele korrustele. Ühe korruselamu maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni 600m². Eelpool nimetatu tulemusel tekib korruselamute piirkond, kus autode parkimine on lahendatud hoone mahus ja elamute vahel tekib võimalikult loodussõbralik ja ohutu keskkond inimestele.

Ca 35% välisseinast (arvestamata klaasitud avasid) peab viimistlema mõne teise kvaliteetse välisviimistlusmaterjaliga (looduskivi, puit, keraamika vms).

Kolme kuni nelja korteriga ridaelamute ja / või kaksikelamute kvartal - moodustavad ridaelamud kruntidel 43 – 51 ja 53. Seda tsooni iseloomustab 15 - 25º kald-katustega mahtude omavaheline kombinatoorika, kusjuures madalamate osade räästa kõrguseks soklist on ca 3,2. Elamud on kahe- korruselised maksimaalse kõrgusega kuni 8,5 m. Sokli kõrguseks maapinnast on lubatud 20-40 sentimeetrit. Kruntide maksimaalne hoonetealune pindala on 400 m². Viimistluses kasutada looduskivi, puitu vms kvaliteetset materjali.

Üksikelamute kvartal - moodustavad eramud kruntidel 0 - 4 ja 9 - 42. Seda tsooni iseloomustab 25 - 40º kaldega viilkatused, mille põhimahu katuse harjajoon on kruntidel paralleelne tänavaga. Eramud on kahe korruselised (katusekorrusega). Sokli kõrguseks täidetud maapinnast on 30 - 50 sentimeetrit. Kruntide maksimaalne hoonetealune pindala on 250 - 300 m² (vastavalt krundi suurusele). Mahtudele võib lisada varimüüre, varjualuseid ja katuseterasse. Ca 35 % välisseinast (arvestamata klaasitud avasid) võib viimistleda ka mõne teise kvaliteetsema materjaliga (looduskivi, puit, keraamika vms).

Ärihoone ja ühiskondliku kasutusega hoone

Ühiskondliku kasutusega hoone pos 5 ja ärihoone pos 55 puhul võtta aluseks käesoleva planeeringu arhitektuursete nõuete kontseptsioon ning hooned kavandada arhitektuuriliselt esinduslikumalt, kui elamud.

Katusetüübina võib kasutada eripärasemat viil- või kaldkatust ning katuseharja suund ei ole planeeringuga määratud. Hooned võivad olla kuni kahekorruselised. Sokli kõrguseks täidetud maapinnast on 30 - 50 sentimeetrit. Ärihoone maksimaalne hoonealune pindala on 800m² ja ühiskondliku hoone (lasteaia) maksimaalne hoonealune pindala on 1700m². Ca 35 % välisseinast (arvestamata klaasitud avasid) võib viimistleda ka mõne teise kvaliteetsema materjaliga (looduskivi, puit, keraamika vms).

### Nõuded hoonete väliskujundusele

Hoone arhitektuur on määratud miljöötsooni kuuluvusega. Juhul, kui hoonestaja projektis ette nähtud hoone välisilme ei sobi hoonestusreeglitega ega ole vastavuses lähiümbruse hoonetega, on arendajal ja kohalikul omavalitsusel õigus nõuda projekti mitte kinnitamist ja nõuda ümberprojekteerimist.

### Soovitav:

	Välisviimistluses kasutada järgmisi materjale: kivivoodrit, krohvi, puitu. (Värvitoonid peavad vastama miljöötsooniga ettemääratule);

	Kasutada kaldkatuste kattematerjaliks rullmaterjale kiltkivipuistel (helehall - hall), katusekivi või plekkmaterjale (hallid ja tumepruunid toonid);

	Kasutada katuseaknaid;

	Ehitada terrasse, rõdusid ja varimüüre.

### Keelatud:

	Püstitada palkmaju;

	Kavandada võlve akende ja uste kohale;

	kavandada tihedat aknajaotust (aken on jaotatud omakorda väiksemateks ruutudeks nagu on ajalooliste hoonete aknad tihtipeale tehtud);

	Kasutada erksaid värvitoone fassaadis (näiteks „ultra” - toonid);

	Kasutada teisi materjale jäljendavaid plastikkatteid, kiviimitatsiooniga plekki jms.

### Garaažid ja parkimine

Garaažide arv elamu mahus on vaba - katusealused või suletud seintega. Parkimine lahendada asendiplaanil krundi piires. Parkimislahendus võib vastavalt miljöö-tsoonidele olla erinev.

### Kruntide moodustamine

Naaberkinnistute liitmine ei anna õigust püstitada suuremaid hooneid, kui ühele krundile lubatud hoonealuse pinna määr.

## . Servituutide ja kitsenduste seadmise vajadus

Sõiduteeservituudi ja isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus on määratud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale asjaõigusseadusele. Isiklik kasutusõigus on planeeritud ka tänava maa-alale ja avalikuks kasutuseks määratud üldmaa-alale, et oleks avalikuks kasutuseks määratud maa-alade staatuse muutumisel tagatud tehnovõrguvaldajate juurdepääs oma trassidele. Sõidutee servituudi laiuseks on sõidutee laius e. 5m ja Isikliku kasutusõiguse laiuseks tehnovõrgu kaitsevööndi laius, milleks on 1m mõlemale poole tehnovõrgu teljest. Tänava maa-alal on isiklik kasutusõigus määratud kogu tänava maa-ala ulatuses, sest projekteerimise käigus võivad tehnovõrgu asukohad muutuda ja isiklik kasutusõigus peab kehtima jääma. Isiklik kasutusõigus tänava maa-alal ei anna õigust rajada tehnovõrke planeeritud puudele lähemale kui 2m. Juhul, kui mitu krunti on ühesuguse servituudi ja / või isikliku kasutusõigusega koormatud on tabelis 5 teeniva kinnisasja veergu märgitud vastavalt ühte lahtrisse kõik need pos. numbrid.

Tabel 5

Reaal ja isiklike servituutide seadmise vajadus

| Teeniv kinnisasi | Servituut | Valitsev kinnisasi/isik |
| --- | --- | --- |
| Pos 0 | Isiklik kasutusõigus | Drenaaživõrgustiku valdaja |
| Pos 3 | Isiklik kasutusõigus | Drenaaživõrgustiku valdaja |
| Pos 43 | Sõiduteeservituut | Pos 44 |
| Pos 44 | Sõiduteeservituut | Pos 43 |
| Pos 45 | Sõiduteeservituut | Pos 46 |
| Pos 46 | Sõiduteeservituut | Pos 45 |
| Pos 47 | Sõiduteeservituut | Pos 48 |
| Pos 48 | Sõiduteeservituut | Pos 47 |
| Pos 50 | Sõiduteeservituut | Pos 51 |
| Pos 51 | Sõiduteeservituut | Pos 50 |
| Pos 56 | Isiklik kasutusõigus | Drenaaživõrgustiku valdaja Murisoo peakraavi valdaja |
| Pos 57 | Sõiduteeservituut | Pos 58 |
| Pos 58 | Sõiduteeservituut | Pos 57 |
| Pos 59 | Sõiduteeservituut | Pos 60 |
| Pos 60 | Sõiduteeservituut | Pos 59 |
| Parve tee (Pihlaka tn) | Isiklik kasutusõigus | Murisoo peakraavi valdaja Tänavavalgustusvõrgu valdaja Elektrivõrgu valdaja Sidevõrgu valdaja Gaasivõrgu valdaja Veevõrgu valdaja Reoveekanalisatsioonivõrgu valdaja Sademeveekanalisatsioonivõrgu valdaja |
| Planeeringuala põhjapoolses servas olev kohaliku maantee maa-ala Pos 61 Pos 62 Pos 63 Pos 64 Pos 66 Pos 67 | Isiklik kasutusõigus | Tänavavalgustusvõrgu valdaja Elektrivõrgu valdaja Sidevõrgu valdaja Gaasivõrgu valdaja Veevõrgu valdaja Reoveekanalisatsioonivõrgu valdaja Sademeveekanalisatsioonivõrgu valdaja |
| Pos 65 | Isiklik kasutusõigus | Tänavavalgustusvõrgu valdaja Elektrivõrgu valdaja |

## Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmise aluseks on Eestis kehtiv standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur”.

Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:

- tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;

- konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine sõidukite liikumisest;

- tagumiste juurdepääsude vältimine;

- territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine);

- hea vaade ühiskasutatavatele aladele;

- erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks
eelnevale arvestada järgnevaga:

- eraalale piiratud juurdepääs võõrastele;

- valdusele sissepääsu piiramine;

- üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate
sissepääsuteede selge eristamine;

- atraktiivsed materjalid, värvid;

- vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,
lukud, pingid prügikastid, märgid);

- atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, tänavamööbel ja kõnniteed; suunaviidad;

- üldkasutatavate alade korrashoid.

## Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus

Ala lõunapoolses servas piirab ehitusõigust Murisoo peakraavi kalda veekaitsevöönd (10m tavalisest veepiirist), ehituskeeluvöönd (25m tavalisest veepiirist) ja kalda piiranguvöönd (50m tavalisest veepiirist) ning kagupoolses nurgas reoveepumpla kuja (raadiusega 20m).

## Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine

Planeeringuga ei tohi teistele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ja / või muud ehitised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega ka kasutamise käigus.

Juhul kui planeeringu kehtestamisega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik, kelle krundilt lähtub kahju põhjustav tegevus.

## Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.

Tila külas paiknevate Vahiannuse ja Väike- Annuse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu realiseerimise eelduseks on Murisoo pkr äärde uue nn kogujatee projekteerimine ja väljaehitamine.

Planeeringualal ehitustööde tegemise etapis kasutatakse juurdepääsuna uut kogujateed, ehitusperioodil ei ole lubatud juurdepääsuna kasutada Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste detailplaneeringuga kavandatud uusi teid.

Peale ehitusperioodi lõppu on kõik planeeringutega kavandatud ja välja ehitatud teede kasutus vaba kõigile liiklejatele.

Kruntide sisesed teed ja juurdepääsud ehitatakse krundivaldajate poolt. Tehnovõrkude rajamine toimub tehnovõrguvaldajate ja krundiomanike kokkuleppel. Planeeringu rakendamiseks sätestatakse vajadusel väljaehitamise järjekord, kui planeeringut realiseeritakse etapiviisiliselt. Etapiviisiliselt ehitades tuleb enne järgmise etapi juurde asumist lõpetada olemasolev etapp 70% ulatuses etapi mahust. Planeeritav ehitusjärjekord ja ehitusmaht on sõltuvuses turusituatsioonist. Enne kavandatava ehitustegevuse algust esitab arendaja kohalikule omavalitsusele ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks kava planeeritavatest tegevustest.

Kohustus on välja ehitada rajatised. Ehitusloa väljastamise eeltingimuseks hoonetele peab olema infrastruktuuri väljaehitamine, et tagada juurdepääs planeeritud kruntidele (ehitusseaduse § 13). Kõige olulisem on esimeses etapis välja ehitada juurdepääs planeeritud maa-alale ja tee maa-alad koos kõigi rajatistega (seal hulgas planeeritud sademevee- ja drenaažitorustik kuni olemasoleva Murisoo peakraavini). Vastasel juhul ei ole planeeritud alale võimalik juurde pääseda ja puudub võimalus planeeritud alalt ja naaberala kruntidelt sademevett ära juhtida ning planeeritud hooneid ühendada kõigi vajalike tehnovõrkudega. Planeeritud ala tee maa-aladele tuleb sõidutee ja kergliiklustee või kõnnitee vahelisele haljasalale istutada puude- või põõsarida vastavalt planeeritud lahendusele ja rajada tänavavalgustus. Hoonestaja kohustub elamu püstitama ja viimistlema 30 kuu jooksul peale krundi ostu-müügilepingu sõlmimist ning haljastama krundi vastavalt arendaja poolt kooskõlastatud haljastusprojektile.

## Koostööde ja Kooskõlastuste kokkuvõte

Eesti Energia AS

Kooskõlastatud OÜ Jaotusvõrk Tartu piirkonnaga:

07.01.2008, nr 140, võrguarenduse projektijuht Ü. Ressaar / allkiri / -lk 38

Tööprojektid kooskõlastada täiendavalt

Elion Ettevõtted AS

08.06.2008, sideliiniinsener-grupijuht J. Ulmas / allkiri / -lk 38

Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt

AS Termox

08.01.2008, nr 30, projektijuht L. Märtin / allkiri / - lk 39

AS Tartu Veevärk

18.01.2008, nr 16, arendusjuht P. Pindma / allkiri / - lk 40

Projekteerimiseks võtta liitumistingimused AS-st Tartu Veevärk.

Tartu Maaparandusbüroo

22.11.2007 nr 1-1/147, Juhataja asetäitja Enn Banner / allkiri /- märkused / - lk 41-42

Tartumaa Keskkonnateenistus

26.11.07, nr 41 - 12-3/54877-2 , juhataja J. Mandel / allkiri / märkused /- lk 43

Maa-amet

13.12.2007, nr 6.2-3/3056, peadirektori asetäitja Urmas Männama / allkiri /- märkused / - lk 44

Päästeamet

09.01.2008, nr 5-1, juhataja M. Umbloja / allkiri / - lk 49 kaardil 3 Põhikaart

# Koostöö planeeringu koostamisel (skaneeritud)

# Kooskõlastused planeeringu koostamisel (skaneeritud)

# Kaardid

## Situatsiooniskeem

## Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

## Olemasolev olukord

## Põhijoonis koos kitsendustega

## Maakasutusplaan

## Tehnovõrkude planeering

## Aadresside skeem

## Illustratsioon

# Lisad

## Tartu Vallavalitsuse korraldus planeeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise kohta 21.06.07

## Planeeringu lähteülesanne

## Planeeringu lähteülesande lisa 1

## Tartu Vallavalitsuse kirjad huvitatud isikutele planeeringu algatamise kohta 21.06.07

## Tartu Vallavalitsuse kiri lähteülesande kinnitamise kohta 21.06.07

## Algatamise kuulutus ajalehes Postimees 27.06.07

## Maa-ameti kiri 16.04.07

## Tartu Vallavalitsuse kiri huvitatud isikutele planeeringu koostöö tegemise kohta 24.08.07

## Maa-ameti kiri 04.09.07

## OÜ jaotusvõrgu tehnilised tingimused 15.06.07

## AS Termox tehnilised tingimused 03.08.07

## AS Tartu Veevärk tehnilised tingimused 14.09.07

## Tartu Maavalitsuse kiri planeeringu kooskõlastuste määramiseks 03.12.2007

## Tartu Vallavalitsuse korraldus planeeringu vastuvõtmise kohta 30.01.08

## Vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku kuulutus ajalehes Postimees 01.02.08

## Ettepanekud planeeringu kohta 22.02.08

## Avaliku arutelu kuulutus ajalehes Postimees 29.02.08

## Tartu Vallavalituse vastuskiri planeeringule ettepanekute esitajatele 27.02.08

## Avaliku arutelul osalejate nimekiri 11.03.08

## Avaliku arutelu protokoll 11.03.08

## Kuulutus ajalehes Postimees avaliku arutelu tulemustest 20.03.08

## Tartu Maavalitsuse kiri planeeringu järelvalve teostamise kohta

## Tartu vallavolikogu otsus planeeringu kehtestamise kohta 16.04.08

## Kuulutus ajalehes Postimees planeeringu kehtestamise kohta 19.04.08

## Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne